ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

ДСП

Проект

Генеральный план Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области в отношении р.п. Варгаши

Материалы по обоснованию генерального плана Варгашинского поссовета Варгашинского муниципального района Курганской области в отношении

р. п. Варгаши

(ТОМ 1)

Заказчик: Администрация Варгашинского поссовета

Курганской области

(Муниципальный контракт №10/143 от 27.09.2010 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Екатеринбург 2011

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

ДСП

Проект

Генеральный план Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области в отношении р.п. Варгаши

Материалы по обоснованию генерального плана Варгашинского поссовета Варгашинского муниципального района Курганской области в отношении

р. п. Варгаши

(ТОМ 1)

Заказчик: Администрация Варгашинского поссовета

Курганской области

(Муниципальный контракт №10/143 от 27.09.2010 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

И. о. начальника ОТП							          И. С. Ушкало

Главный архитектор отдела							С.И.Санок

Главный архитектор проекта							С.В.Токарев

Екатеринбург 2011

Оглавление

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6

I. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ Р.П. ВАРГАШИ	16

II. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	20

1.АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	20

1.1. Общие сведения и историческая справка	20

1.1.1. Общие сведения	20

1.1.2. Историческая справка	20

1.2. Природно-климатические условия	21

1.2.1 Климатические условия	21

1.2.2 Характеристика растительности и рельефа	22

1.2.3. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика территории	23

1.3. Современное использование и потенциал территории	23

1.3.1. Социально-демографическая структура населения	23

1.3.2. Современный баланс территории	24

1.3.3. Функциональное зонирование и планировочная структура	27

1.4. Оценка состояния окружающей среды.	52

1.4.1. Состояние воздушного бассейна.	52

1.4.2. Состояние водных ресурсов	53

1.4.3 Состояние почв и земель, обращение с отходами	56

1.4.4. Электромагнитное излучение	58

1.5. Основные проблемы и ресурсы развития территории рабочего поселка Варгаши	58

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К  ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВАРГАШИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	61

2.1. Общие положения	61

2.2. Экономическое развитие населённого пункта. Прогноз численности населения	61

2.2.1. Экономическое развитие рабочего поселка Варгаши	61

2.2.2. Прогноз численности населения	68

2.3. Обоснование жилищного строительства в рабочем поселке Варгаши	72

2.4. Планируемое функциональное зонирование территории рабочего поселка Варгаши	75

2.4.1. Жилая зона	76

2.4.2. Общественно-деловая зона	76

2.4.3. Производственная и коммунально-складская зона	82

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры	82

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	84

2.4.6. Зона сельскохозяйственного использования	102

2.4.7. Зона рекреационного назначения	103

2.4.8. Зона особо охраняемых территорий	103

2.4.9. Зона специального назначения	103

2.5.  Проектное использование территории	104

2.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории	105

2.6.1. Инженерная подготовка территории	106

2.6.2. Ливневая  канализация	108

2.6.3. Инженерное благоустройство территории	108

III. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВАРГАШИ	108

3.1. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на социально-экономическое развитие территории рабочего поселка Варгаши	108

3.2. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения экологическое состояние территории рабочего поселка Варгаши	110

3.2.1. Мероприятия по охране окружающей среды	110

3.2.2. Защита атмосферного воздуха	112

3.2.3. Охрана водных ресурсов	116

3.2.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и обращение с отходами	117

3.2.4. Химически опасные объекты	120

3.2.4. Электромагнитное излучение	121

IV. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	121

V. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	122

5.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	122

5.2. Возможные ЧС на территории рабочего поселка Варгаши	123

5.3. Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории рабочего поселка Варгаши	125

5.4. Вывод	127

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	127

VII. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	128

7.1. Общие принципы организации первоочередного строительства	128

7.2. Мероприятия первой очереди	128

7.3. Мероприятия второй очереди	129

VIII. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	129

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ	135

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители проекта | Гл. архитектор отдела | С.И. Санок |  |
|  | Гл. инженер отдела | Д.В. Заговалко |  |
|  | гл. архитектор проекта | С.В. Токарев |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Ведущий специалист, архитектор III категории | Л.А. Мовчан |  |
|  | Архитектор III категории | О.С. Гордейчук |  |
|  | Техник | А.Б.Мордашкина |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер III категории | М.О. Катькало |  |
| Инженерные сети | Инженер II категории | Л.Р. Цой |  |
|  | Инженер III категории | Е.О. Геппер |  |
| Охрана окружающей среды | Инженер-эколог | Е.А. Попова |  |
| Технико-экономическое обоснование | Инженер-экономист | А.С. Лесная |  |

Состав проекта «Генерального плана и правил землепользования и застройки Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области в отношении р.п. Варгаши»

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка. «Материалы по обоснованию Генерального плана р.п. Варгаши» |  |  | ДСП |
| 2 | Пояснительная записка. «Положения о территориальном планировании р.п. Варгаши» (утверждаемая часть) |  |  | Н/С |
| 3 | Правила землепользования и застройки р.п. Варгаши. Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки р.п. Варгаши и внесения в них изменений |  |  | Н/С |
| 4 | Правила землепользования и застройки р.п. Варгаши. Часть II. Карта градостроительного зонирования территорий р.п. Варгаши. Карта зон с особыми условиями использования территорий р.п. Варгаши |  |  | Н/С |
| 5 | Правила землепользования и застройки р.п. Варгаши. Часть III. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства р.п. Варгаши |  |  | Н/С |
| Графические материалы |
| Материалы по обоснованию |
| 1. 2 | Положение р.п. Варгаши в системе расселения Варгашинского района (отображается на схеме современного использования территории) | 1:250000 | 1 | Н/С |
|  | Схема современного использования территории р.п. Варгаши (опорный план) | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 2. | Схема комплексной оценки территории р.п. Варгаши (включает схему ограничений, утвержденных в составе СТП Варгашинского района; схему границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера) | 1:5000 | 1 | ДСП |
| Утверждаемая часть |
| 3. | Генеральный план (основной чертеж) | 1:5000 | 1 | ДСП |
|  | Схема административной границы р.п. Варгаши | 1:15000 |  |  |
| 4. | Схема функциональных зон | 1:5000 | 1 | ДСП |
|  | Схема существующих границ территорий и земель | 1:15000 |  | ДСП |
|  | Схема проектируемых границ территорий и земель | 1:15000 |  | ДСП |
| 5. | Схема ограничений использования территорий | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 6.1. | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и водоотведение. | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 6.2. | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Энергоснабжение. | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 7. | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | 1:5000 | 1 | ДСП |
| 8. | Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания | 1:5000 | 1 | ДСП |
| Правила землепользования и застройки |
| 9. | Карта градостроительного зонирования (с отображением параметров планируемого развития территории в соответствии с проектом генерального плана) | 1:5000 | 1 | Н/С |
| 10. | Альбом-атлас фрагментов карты градостроительного зонирования |  |  | Н/С |

Термины и определения

Для целей рекомендаций термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование  - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (федеральные, региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, подготовку документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта  на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

ИСОГД – информационные системы обеспечения градостроительной

деятельности;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

МО – муниципальное образование;

р. п. – рабочий поселок.

Введение

Генеральный план рабочего поселка Варгаши разработан коллективом Отдела территориального планирования при Федеральном Государственном Унитарном Предприятии «Уралаэрогеодезия» на основании муниципального контракта №10/143 от 27 сентября 2010 г. Проект разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации.

В основу разработки проекта положены следующие программные документы:

- Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года;

- Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района Курганской области до 2020 года;

- Программа комплексного социально-экономического развития Варгашинского района Курганской области на 2011 год и плановый период до 2013 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный план поселка является документацией по территориальному планированию и определяет назначение территорий поселка, исходя из совокупности социально-экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

Генеральный план гарантирует жителям поселка соблюдение их гражданских прав на комфортную, экологически безопасную среду обитания, дает четкие и определенные гарантии застройщикам и инвесторам в обеспечении информацией о потенциале и возможности использования каждого земельного участка и недвижимости, а также служит эффективным инструментом для администрации поселка в плане управления территорией.

В числе основных задач разработки проекта рассмотрены следующие:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития поселка на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества поселковой среды и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса поселка;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия поселковой среды;

- улучшения транспортной доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры поселка;

- повышение эффективности использования территории поселка.

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры рабочего поселка Варгаши.

Проект генерального плана Варгашинского поссовета в отношении рабочего поселка Варгаши выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;

- Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. N 178);

- Закона Курганской области от 30.11.2006 №1901 «О градостроительной деятельности в Курганской области».

При разработке Генерального плана учтены и использованы следующие нормативные материалы:

- СП 42.13330.2011 Свод правил Градостроительство. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

- СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В проекте учтены следующие ранее разработанные материалы:

- Предложения схемы территориального планирования Курганской области (СООООФ «Центр качества строительства», отдел территориального планирования, 2009-2010 год).

- Предложения схемы территориального планирования Варгашинского муниципального района Курганской области (ФГУП «Уралаэрогеодезия» отдел территориального планирования, 2010-2011 год).

- Генеральный план совмещённый с проектом детальной планировки центра поселка городского типа Варгаши ( Кургангражданпроект, 1989 год).

- Проект генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки поселка «Северный» рабочего поселка Варгаши Курганской области (Главкурганархитектура ГХО ПП АПБ, 1991 г.).

Генеральный план разработан в составе графических и текстовых материалов. За расчётный срок действия генерального плана принят 2020 год.

В качестве топографических материалов использованы материалы разработанного ранее генерального плана.

# I. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ Р.П. ВАРГАШИ

При разработке генерального плана рабочего поселка учитывались положения «Программы социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского поссовета на очередной финансовый год и плановый период». Программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского поссовета  от 29.05.2009 г. № 99 «О разработке паспорта, прогноза, программы социально-экономического развития  муниципального образования Варгашинского поссовета».

Программа социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского поссовета на очередной 2011 финансовый год и плановый период до 2013 года включает: цели и задачи по стабилизации экономики в поселке, основные направления экономического и социального развития муниципального образования Варгашинского поссовета, план мероприятий, перечень программ, предусмотренных к реализации на период действия программы социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского поссовета, портфель инвестиционных проектов, оценку социально-экономической эффективности программы социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского поссовета.

Основным документом, определяющим развитие района в целом и отдельных муниципальных образований, является «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского района Курганской области на период до 2020 года». Стратегия разработана в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 17 октября 2008 г. № 157 «Об организации разработки проекта Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года» и Концепцией стратегии социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского района до 2020 года. Данная стратегическая программа  основывается на действующей системе стратегических документов Курганской области.

Также при разработке генерального плана учитывался ряд целевых программ Варгашинского района:

- «Приоритетный национальный проект «Доступные и комфортное жилье – гражданам России» в Варгашинском районе;

-  «Социальное развитие села МО Варгашинского района до 2012 г.»;

-  «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе на 2009-2011 годы».

В стратегии проанализированы итоги социально-экономического развития Варгашинского муниципального района за прошедшие периоды; обозначены процессы, определяющие направления развития городского округа в долгосрочной перспективе; сформулированы цели и задачи социально-экономического развития района в целом. В данном документе отражены и положения касающиеся собственно рабочего поселка Варгаши.

Цель разработки Стратегии является определение стратегических ориентиров социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского района, повышение качества жизни населения района, создание благоприятных социальных, экономических, экологических и других условий их жизнедеятельности при использовании качественного нового подхода к организации бизнеса и применения принципов самоуправления.

В соответствии с принятой стратегией жизненное благополучие населения рабочего поселка Варгаши в 2020 году определяется рядом задач, решение которых непосредственно связано с задачами территориального планирования.

(Таблица 1)

Таблица 1

Взаимосвязь задач стратегического развития и территориального планирования.

| № пп/п | Стратегические задачи по реализации миссии Варгашинского района на период до 2020 года | Задачи территориального планирования на уровне р. п. Варгаши | Планировочные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения |
| 1. | Экономическое развитие -устойчивое развитие конкурентоспособного, эффективного промышленного и сельскохозяйственного производства, -развертывание предпринимательской деятельности, - расширение и рост объемов сферы услуг, -развитие транспортного комплекса и услуг связи, по инвестиционно-строительной политике района. | Создание условий для развития предприятий всех форм собственности, в т. ч. предприятий, касающихся сферы услуг, малых предприятий, новых промышленных площадок | Создание территориальных возможностей для размещения предприятий малого и среднего бизнеса, как основного источника создания новых рабочих мест. |
| 2. | Социальное развитие - развитие жилой сферы; - сфера воспроизводства и поддержания здоровья жителей района, - сфера обеспечения социальной защиты граждан, - культурная политика, - совершенствование системы образования и поддержки молодежи. | - Создание условий для развития жилищного строительства (Формирование реестра свободных земельных площадок, пригодных для малоэтажной застройки); - формирование земельных участков для обеспечения населения необходимыми образовательными, культурными и здравоохранительными учреждениями | - Формирование дополнительных земельных участков для размещения объектов жилищного строительства и соответствующих элементов инженерно-технической и транспортной инфраструктур; - реконструкция существующих объектов здравоохранения и культуры, формирование площадок для строительства объектов образования, необходимых для полного обеспечения населения; - устройство площадок для развития дополнительных учреждений культуры и социальной сферы |
| 3. | Эффективное использование ресурсов - совершенствование системы управления бюджетным потенциалом, - эффективное управление имуществом района, - развитие местного самоуправления и институтов гражданского общества. | - Организация очередей строительства с первоочередным освоением неиспользуемых территорий и резервных территорий развития рабочего поселка | - разделение проектируемой застройки на очереди строительства с учетом возможности использования резервных и неиспользуемых территорий в первую очередь; - Возможность использования незастроенных участков внутри существующей жилой застройки |
| 4. | Совершенствование системы стратегического управления развитием района улучшение качества районной среды: - регулирование планировки и застройки территории р.п.Варгаши сельских населенных пунктов, - реформирование жилищно-коммунального хозяйства; - благоустройство и инженерное обустройство района, - экологические программы, организация информационной среды, - обеспечение безопасности граждан. | - Обеспечение единства экономического, социального и экологического развития рабочего поселка Варгаши, направленного на повышение качества жизни нынешнего и будущего поколений людей | - Решение задач территориального планирования с учетом сохранения и восстановления природных экосистем на основе действующего природоохранного законодательства; - Ликвидация несанкционированных свалок; - Проектирование и организация зон санитарной охраны; - Проектирование площадок для организации сбора отходов; - Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории рабочего поселка и мероприятий ГО и ЧС |

# II. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### 1.1. Общие сведения и историческая справка

#### 1.1.1. Общие сведения

Рабочий поселок Варгаши расположен в центральной части Варгашинского района Курганской области в 35 км восточнее областного центра, г. Кургана. Рабочий поселок является административным центром Варгашинского района.

Численность населения рабочего поселка на 01.01.2010 г. составила 10154 человек.

Основная доля промышленности представлена предприятием ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», выпускающим пожарные машины и автоцистерны.

В рабочем поселке имеется железнодорожная станция Варгаши. Вдоль северной границы населенного пункта проходит автодорога федерального значения «М51».

Площадь территории в границах населенного пункта- 1325,0 га

#### 1.1.2. Историческая справка

Начало заселения и освоения территории современного Варгашинского района русскими людьми относится к концу XVII века.

В 1690 году степные кочевники (киргизы) разорили русский Тарганский острог. В следующем году они повторили набег и разорили слободы Утяцкую, Куртамышскую и Царево городище (ныне город Курган). Подобные набеги препятствовали укреплению оседлого населения в плодородных степях Западной Сибири. Поэтому воеводы вынуждены были выдвинуть ряд укреплений восточнее нынешнего города Кургана. В сибирской истории эти укрепления получили название Ишимской линии крепостей, которая разделяла территорию будущего района примерно пополам. Одной из них являлся Максимовский форпост (укрепленный пост, охраняемый обычно казаками). В нем была водворена команда казаков с целью наблюдения за неприкосновенностью границы. Для этого они втыкали колышки, а сверху укрепляли их жердями. Уничтожение этой преграды означало, что ворвались киргизы.

Время возникновения форпоста относится к 1743 году, или чуть раньше. И в них несли службу прежде всего не казаки, а драгуны - регулярные войска, гарнизоны которых располагались по пограничным слободам. В результате смещения пограничной линии на юг, получившей название Новоишимской, Моревской и Максимовский форпосты как передовые укрепленные пункты утратили свою роль и военно-оборонительное значение. На ставшие безопасными земли пришли русские хлебопашцы - государственные крестьяне. На месте форпостов возникли деревни и сёла, в том числе деревня Варгаши.

Согласно «Спискам населённых мест Тобольской губернии», вышедшим в 1871 году в Санкт-Петербурге Максимовскому Форпосту соответствует казённая деревня Варгашова «при озере Максимовском, 33 верста из округа». В ней насчитывалось 106 дворов с числом жителей 590 человек.

Поселок Варгаши своим формированием обязан строительству Транссибирской магистрали. В конце XIX века на землях, принадлежащих крестьянам деревни Варгаши, была проложена железная дорога и построена станция, которая получила одноименное название. После этого начали прибывать переселенцы из малоземельных областей центральной России. Они расселялись около станции и таким образом основали будущий рабочий поселок Варгаши.

За время своего существования Варгашинский район превратился из аграрного района в аграрно-промышленный. Большую роль в этом сыграла железнодорожная станция. Железная дорога дала надежное и скорое сообщение с окружным, а потом и областным центром, а также улучшила материальное обеспечение жителей и местных предприятий.

Наличие железной дороги обусловило активное агропромышленное развитие посёлка – строительство основного градообразующего предприятия «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (ОАО) и крупного с/х предприятия по хранению и переработке зерна – ныне Варгашинский элеватор.

### 1.2. Природно-климатические условия

#### 1.2.1 Климатические условия

В соответствии с СНиП 23-01-99 территория района относится к 1В строительно-климатическому району, характеризующемуся следующими данными:

-расчетная температура наиболее холодных суток -39°;

-расчетная температура наиболее холодной пятидневки -34°;

-расчетный вес снегового покрова – 150кг/м2;

-нормативный скоростной напор ветра – 35кгс/м2;

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны 34º и 25º. Продолжительность отопительного сезона 217 дней.

Климат района характеризуется резкой континентальностью: суровая продолжительная зима (5- 5,6 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие колебания температур от месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и периодически повторяющиеся засухи. Среднегодовая температура воздуха -1ºС. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура его составляет -17,4ºС. Абсолютный минимум – в декабре -48ºС. Наиболее теплым месяцем является июль, среднемесячная температура которого +18,4ºС, а абсолютный максимум достигает +39ºС. Переход температур через +5ºС начинается 23 апреля, число дней с температурой выше +5ºС составляет 165 дней (сумма температур -2349ºС), а с температурой выше +10ºС – 133 дня (сумма температур - 2100ºС).

Средняя продолжительность безморозного периода 117 дней, а продолжительность вегетационного периода 165 дней. Относительная влажность воздуха приходится на май-июнь (57-68%). В это же время наблюдаются слабые засухи. Годовое количество осадков – 366мм, из которых на май-сентябрь приходится 229мм или 69% от годового. Средняя высота снежного покрова – 23см. Ранняя дата появления снежного покрова 30 сентября, а поздняя 21 ноября.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 152 дня. Снежный покров распределяется крайне неравномерно: с открытых мест снег сносится в колки, болота и другие понижения, а возвышенные участки часто остаются без снега. Сход снежного покрова наблюдается: ранний – 25 марта, поздний – 13 мая. Особенности распределения снежного покрова существенно сказываются на глубине промерзания почвы, толщина которой достигает 160см.

На территории Варгашинского района погода часто бывает ветреной. Преобладают ветры юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем составляет 4,5м в секунду; число дней в году с сильным ветром (более 15м/сек) составляет 18 дней. Ветровой режим является весьма существенным планировочным фактором, который необходимо учитывать при размещении объектов строительства: животноводческие фермы и комплексы необходимо размещать к северо-востоку от селитебной части населенных пунктов.

#### 1.2.2 Характеристика растительности и рельефа

Грунтовые условия

Рельеф территории в границах посёлка спокойный, ровный. Территории с наиболее высокими топографическими отметками застроены. Большая часть прилегающих земель заболочена, непригодна для строительства.

Рельеф местности представляет собой равнину с понижениями к водоемам. Наиболее высокие отметки 153,0 – 155,0 м в северо-западной и центральной частях поселка. На участках с отметками 143,50 м строительство не ведется из-за близости грунтовых вод, уровень которых по годам колеблется. Равнинный характер местности, недостаточный сток атмосферных осадков обусловили наличие заболоченных участков.

Геологолитологический разрез:

1. Почвенно-растительный слой 			0 – 0,4 м

2. Суглинки и глина темно-желтые

с прослойкой мелкозернистых песков	          0,4 – 1,5 м

3. Суглинки желтые, темно-желтые

с прослойкой мелкозернистых песков	         1,5 – 6,0 м

4. Глины серые комковатой структуры

с включениями известково-мергелистых

конкреций с прослойками песков 		         от 6,0 до 25 м

5. Пески серые, синевато-серые		         25,0 – 30,0 м

6. Глины синевато-серые с прослойками

тонкозернистых, светло-серых песков     30,0 – 40,0 м

Несущая способность грунта 1,0 – 2,5 кГс/м2.

Значительную часть растительности на территории поселка представляет собой искусственные посадки сосны.

#### 1.2.3. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика территории

На территории поселка находится несколько водоемов естественного происхождения, озеро Тайболино и озеро Чаша. Уровень воды в водоёмах колеблется в соответствии со сменой периодов выпадения осадков и временами года. Дно водоёмов плоское с толстым слоем ила. Вода используется для хозяйственных нужд и полива. Озера могут использоваться для любительского рыболовства, отдыха, разведения водоплавающей птицы.

Питание водоемов осуществляется за счет атмосферных осадков.

Гидрогеологическая обстановка в районе неблагоприятна для организации крупных водозаборов. Пресные воды имеют ограниченные ресурсы.

Уровень грунтовых вод достаточно высокий, что объясняет подтопление жилой застройки в районе озера Тайболино и увеличение водной поверхности других водоемов. Глубина залегания грунтовых вод от 1 до 2,5 метров.

### 1.3. Современное использование и потенциал территории

#### 1.3.1. Социально-демографическая структура населения

Рабочий поселок Варгаши относится к малым населённым пунктам городского типа и является административным и социально-экономическим центром локальной системы малых сельских поселений, сложившихся в ближайшем окружении. Численность постоянного населения  по данным администрации Варгашинского поссовета  Варгашинского района Курганской области  на 01.01.2011 составляет  9252 человек.

Данные по численности населения с 2006 по 2011 гг., предоставленные администрацией рабочего поселка Варгаши сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Динамика численности населения р. п. Варгаши

за 2006 – 2011 годы

| Годы | Численность населения, чел. | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 10241 | - |
| 2007 | 10240 | -1 |
| 2008 | 10239 | -1 |
| 2009 | 10193 | -46 |
| 2010 | 10154 | -39 |
| Итого за период | 87 | -87 |
| Среднегодовая убыль | 17,4 | -17,4 |

Рис. 1. Динамика изменения численности населения рабочего поселка Варгаши за 2006-2010 гг.

Численность населения рабочего поселка в рассматриваемый период оставалась относительно постоянной. С 2008 года наблюдается незначительное уменьшение численности. Это связано с напряженной экономической обстановкой в производственной и сельскохозяйственных отраслях в данный период времени.

#### 1.3.2. Современный баланс территории

В границах существующей поселковой черты рабочий поселок Варгаши насчитывается 1325 га по данным администрации Варгашинского поссовета Курганской области. На опорном плане поселка выделены существующие зоны различного функционального назначения. Их границы определены с учетом красных линий, границ земельных участков, естественных границ природных объектов.

Существующая жилая застройка занимает 342,7 га, что составляет 25,9 % от территории проектируемого района.

Зоны различного функционального назначения включают в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, водоемами, и другими объектами общего пользования. В том числе площади, улицы, проезды, дороги занимают 48,6 га (3,6% от всей территории); территории зелёных насаждений составляют в черте рабочего поселка 94,5 га (7,2% от всей территории), т.е. 93 м2 на одного жителя поселка, что больше норматива, который составляет  – 12 м2 на 1 человека (СНиП 2.07.01-89*, п.4.2, табл.3).

Существующий баланс территорий рассчитывается исходя из численности населения на 01.01.10- 10154 чел.

Существующий баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 3.

Таблица 3

Существующий баланс территории рабочего поселка Варгаши

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории | м2 на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь населенного пункта | 1325,0 | 100 | 1304,9 |
| в том числе: |  |
| 1.1. Жилые зоны | 342,7 | 25,9 | 337,0 |
| из них: |  |
| -индивидуальная усадебная жилая застройка с приусадебными земельными участками, застройка многоквартирными (блокированными) жилыми домами с участками | 319,4 | 24,1 | 314,5 |
| - малоэтажная секционная застройка (2-3 эт.) | 23,3 | 1,8 | 22,9 |
| 1.2 Общественно-деловые зоны | 17,3 | 1,2 | 17,0 |
| из них: |  |
| - комплексная общественно- деловая зона | 9,5 | 0,8 | 9,3 |
| - зона учебных заведений | 3,9 | 0,3 | 3,8 |
| - зона объектов спортивного назначения | 2,2 | 0,1 | 2,1 |
| - зона объектов культурного наследия | 0,6 | 0,05 | 0,5 |
| - зона объектов здравоохранения | 1,1 | 0,08 | 1,0 |
| 1.3. Производственные и коммунально-складские зоны | 56,5 | 4,2 | 55,6 |
| из них: |  |  |  |
| -зона коммунально-складских объектов | 22,3 | 1,6 | 22,0 |
| 1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 79,1 | 5,9 | 77,9 |
| из них: |  |
| - зона объектов инженерной инфраструктуры | 5,6 | 0,4 | 5,5 |
| - зона объектов транспортной инфраструктуры | 73,5 | 5,5 | 72,3 |
| 1.5. Рекреационные зоны | 187,3 | 14,1 | 184,4 |
| из них: |  |
| -озеленение общего пользования (скверы, бульвары, парки) | - | - | - |
| -леса и залесенные территории | 94,5 | 7,2 | 93 |
| -водные объекты | 92,8 | 7,1 | 91,4 |
| 1.6. Зоны сельскохозяйственного использования | 108,3 | 8,1 | 106,7 |
| из них: |  |  |  |
| - огороды | 5,7 | 0,4 | 5,6 |
| -коллективные сады | - |  |  |
| -сенокосы и пастбища, луга | 81,1 | 6,2 | 79,9 |
| - объекты сельскохозяйственного назначения | 21,5 | 1,6 | 21,1 |
| 1.7. зоны специального назначения | 9,2 | 0,5 | 9,0 |
| - кладбища | 6,8 | 0,5 | 6,7 |
| - свалки, скотомогильники | 2,4 | 0,2 | 2,4 |
| 1.8. иные зоны | 533,8 | 40,1 | 525,7 |
| - прочие территории (пустыри, неиспользуемые, изрытые территории, навалы грунта, болота) | 533,8 | 40,1 | 525,7 |
| 2.1 Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования | 48,6 | 3,6 | 47,9 |
| из них: |  |
| -площади, улицы, проезды, дороги | 48,6 | 3,6 | 47,9 |
| -озеленение улиц и дорог | - |  |  |
| 3.1 Прочие территории | 92,7 | 7,0 | 91,3 |
| из них: |  |  |  |
| - резервные территории для развития поселка | 69,8 | 5,2 | 68,7 |
| -не используемые территории | 22,9 | 1,8 | 22,5 |

Посёлок имеет мало резервных территорий для развития жилищного строительства в существующих границах.

#### 1.3.3. Функциональное зонирование и планировочная структура

По территории поселка проходит магистральная железная дорога участка Курган-Макушино, разделяя ее на северную и южную части. Рабочий поселок застраивался по обе стороны железной дороги, что повлекло за собой размещение ряда промпредприятий в центре поселка вдоль железной дороги, таких как завод противопожарного специального оборудования (ППСО), ПО «Хлеб», ОАО «Варгашинский элеватор», ПО «Варгашинский нефтесклад», Варгашинская дистанция пути Курганского отделения ЮУЖД и др., что в значительной степени повлияло на характер существующей застройки.

Планировочная структура имеет прямоугольную сеть улиц (исключая внешние связи) с небольшими кварталами и домами, построенными в линию. Трассировка основных улиц в северной части рабочего поселка обусловлена гидрологическими условиями. В этой части  расположено два водоема (озеро Тайболино и озеро Чаша). Изгиб улиц повторяет береговую линию озер.

Общественный центр сформировался в геометрическом центре поселка. Здесь размещается ряд предприятий торговли, общественного питания и здания культурно-бытового назначения. Также несколько общественных зданий расположены вдоль ул. Социалистической, на участке между улицами Харлова и Блюхера.

В поселке начато строительство нового общественного центра на пересечении улиц Матросова и Чкалова. Здесь располагается здание администрации  Варгашинского района и ведется строительство информационного центра. Однако часть территории, предназначенной для строительства зданий общественного центра, в настоящее время занята одноэтажной застройкой, что наряду с другими причинами мешает вести комплексное строительство центра.

Основную часть жилой территории в границах рабочего поселка занимает одноэтажная усадебная застройка. Значительная часть домов ветхая, требует замены.

Двух-пятиэтажная застройка сосредоточена, в основном, в центральной части поселка, а также в подцентрах у наиболее крупных промышленных и общественных предприятий: завода ППСО, профессионального училища № 12, ПО «Хлеб».

Застройка не представляет собой единого целого, т.к. строительство велось отдельными зданиями. Благоустройство выполнено на низком уровне.

На территории поселка имеется спортивный комплекс, который расположен в северо-западной части поселка, на территории, прилегающей к лесопосадкам. Также на берегу  озера Чаша ведется строительство новой церкви.

Единой промышленной зоны в поселке нет. Предприятия разбросаны по всему населенному пункту. Ряд предприятий имеет по несколько промышленных площадок.

Необходимо отметить также, что санитарно-защитная зона ряда предприятий, не входящих в границы рабочего поселка, попадает в его границы, что приводит к ограничению строительства на части свободных территорий. Санитарно-защитные зоны многих предприятий,  входящих в границы рабочего поселка не выдержаны.

В структуре посёлка выделяются следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона

- производственная и коммунально-складская зоны

- зона сельскохозяйственного использования

- зона инженерной инфраструктуры

- зона транспортной инфраструктуры

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения

Жилая зона

Численность населения на 01.01.2010 г. составила 10154 человек.

Жилой фонд рабочего поселка Варгаши по данным администрации Варгашинского поссовета на конец 2009 г. составил 193,6 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность жилым фондом одного жителя составила 19,1 м2/чел. (см. таблицу 4).

6% существующей жилой застройки (11,6 тыс. м2) относятся к ветхому фонду, 0,43% существующей жилой застройки (0,87 тыс. м2) относится к аварийному фонду (см. таблицу 8).

По принадлежности жилой фонд характеризуется следующими данными, которые сведены в таблице 9:

- к частному жилому фонду относится 178,4 тыс. м2 (92,1%) жилой площади;

- к государственному жилому фонду относится 4,9 тыс. м2 (2,6%) жилой площади;

- к муниципальному жилому фонду принадлежит 10,3 тыс. м2 (5,3%) жилой площади.

В таблицах 4, 5, 6, 7, 10 и 11 приводится распределение жилого фонда по числу и площади квартир в многоквартирных и индивидуальных домах, а также характеристика жилого фонда по материалу стен и времени возведения.

Все данные по жилому фонду рабочего поселка Варгаши приведены в соответствии с данными Статистического бюллетеня « Сведения о жилищном фонде в Варгашинском районе за 2009 год» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области.

Таблица 4

Общая площадь жилых помещений в рабочем поселке Варгаши

на конец 2009 года

|  | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Численность постоянного населения, чел. | Общая площадь в среднем на 1 жителя, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| НГЧ-3 | 82,0 | 4 | 20,5 |
| ТУСМ-7 | 575,0 | 35 | 16,4 |
| ТОО Строевское | 101,0 | 5 | 20,2 |
| Бюро ТИ | 175894,0 | 9110 | 19,3 |
| ПУ-12 | 1637,0 | 98 | 16,7 |
| Поссовет | 12338,0 | 754 | 16,4 |
| Агропромэнерго | 211,0 | 6 | 35,2 |
| Вспомогат. школа | 1687,0 | 74 | 22,8 |
| ГУ Варгашинская рай СББЖ | 112,0 | 6 | 18,7 |
| Дом детства | 910,0 | 59 | 15,4 |
| Кетовский лесхоз | 73,0 | 3 | 24,3 |
| ВСЕГО | 193620,0 | 10154 | 19,1 |

Таблица 5

Число жилых квартир в многоквартирных домах в рабочем поселке Варгаши на конец 2009 года

|  | Всего квартир | Из них | В том числе частные квартиры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-комн. | 2- комн. | 3- комн. | 4-комн. | Всего квартир | Из них |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-комн. | 2- комн. | 3- комн. | 4-комн. |
| НГЧ-3 | 2 | - | - | 2 | - |  | - | - | - | - |
| ТУСМ-7 | 10 | - | 7 | 3 | - |  | - | - | - | - |
| ТОО Строевское | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Бюро ТИ | 1861 | 447 | 800 | 589 | 25 | 1861 | 447 | 800 | 589 | 25 |
| Поссовет | 308 | 144 | 106 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| Агропромэнерго | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Вспомогат. школа | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| ГУ Варгашинская райСББЖ | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -- |
| Кетовский лесхоз | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 2188 | 591 | 916 | 655 | 26 | 1865 | 447 | 801 | 591 | 26 |

Таблица 6

Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных домах в  рабочем поселке Варгаши на конец 2009 года

|  | Всего квартир, кв. м | Из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-комн., кв. м | 2-комн., кв. м | 3-комн., кв. м | 4-комн., кв. м |
| НГЧ-3 | 82,0 | - |  | 82,0 | - |
| ТУСМ-7 | 522,0 | - | 336,0 | 186,0 | - |
| ТОО Строевское | 101,0 | - | - | - | 101,0 |
| Бюро ТИ | 83929,0 | 12378,0 | 34625,0 | 34788,0 | 2138,0 |
| ПУ-12 | 1637,0 | Нет данных |
| Поссовет | 11095,0 | 3782,0 | 4060,0 | 3253,0 | - |
| Агропромэнерго | 113,0 | - | - | 113,0 | - |
| Вспомогат. школа | 1564,0 | - | 39,0 | - | - |
| ГУ Варгашинская райСББЖ | 112,0 | - | 112,0 | - | - |
| Кетовский лесхоз | 73,0 | - | - | 73,0 | - |
| ВСЕГО | 99228,0 | 16160,0 | 39172,0 | 38495,0 | 2239,0 |

Таблица 7

Жилые дома (индивидуально - определенные здания) в рабочем поселке Варгаши на конец 2009 года

|  | Число жилых домов, ед. | Общая площадь жилых помещений в жилых домах, кв. м |
| --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе | всего | В том числе |
|  |  | 1-комн. | 2- комн. | 3- комн. | 4-комн. |  | 1-комн. | 2- комн. | 3- комн. | 4-комн. |
| ТУСМ-7 | 1 | - | - | 1 | - | 53,0 |  |  | 53,0 |  |
| Бюро ТИ | 1743 | 319 | 308 | 951 | 165 | 91965,0 | 8469,0 | 12759,0 | 54269,0 | 16468,0 |
| Поссовет | 23 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1243,0 | 165,0 | 205,0 | 792,0 | 81,0 |
| Агропромэнерго | 1 | - | - | 1 | - | 98,0 | - | - | - | 98,0 |
| Вспомогат. школа | 3 | 1 | 2 | - | - | 123,0 | 43,0 | 80,0 | - | - |
| Дом дества | 2 | - | - | - | 2 | 910,0 | - | - | - | 910,0 |
| ВСЕГО | 1773 | 325 | 315 | 965 | 168 | 94392,0 | 8677,0 | 13044,0 | 55114,0 | 17557,0 |

Таблица 8

Ветхий и аварийный жилой фонд рабочего поселка Варгаши

на конец 2009 года

|  | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Ветхий и аварийный жилой фонд | Удельный вес ветхого и аварийного жилья, %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв. м | Из них: |  |
|  |  |  | Ветхих | Аварийных |  |
| НГЧ-3 | 82,0 | - | - | - | - |
| ТУСМ-7 | 575,0 | - | - | - | - |
| ТОО Строевское | 101,0 | - | - | - | - |
| Бюро ТИ | 175894,0 | 3578,0 | 3578,0 | - | 2,00 |
| ПУ-12 | 1637,0 | - | - | - | - |
| Поссовет | 12338,0 | 8829,0 | 8000,0 | 829,0 | 71,60 |
| Агропромэнерго | 211,0 | - | - | - | - |
| Вспомогат. школа | 1687,0 | 43,0 | - | 43,0 | 2,5 |
| ГУ Варгашинская райСББЖ | 112,0 | - | - | - | - |
| Дом детства | 910,0 | - | - | - | - |
| Кетовский лесхоз | 73,0 | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 193620,0 | 12450,0 | 11578,0 (6,00%) | 872,0 (0,43%) | 6,43% |

Таблица 9

Структура жилого фонда рабочего поселка Варгаши по формам собственности за 2009 год

|  | Общая площадь жилых помещений, кв. м % | В том числе в: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Частном жилфонде | Из него в собственности: | Государственном жилфонде | Муниципальном жилфонде |
|  |  |  | граждан | юр. лиц |  |  |
| НГЧ-3 | 82,0 100 | 82 100 | - | 82 100 | - | - |
| ТУСМ-7 | 575,0 100 | - | - | - | 575 100 | - |
| ТОО Строевское | 101,0 100 | 101 100 | - | 101 100 | - | - |
| Бюро ТИ | 175894,0 100 | 175894,0 100 | 175894,0 100 | - | - | - |
| ПУ-12 | 1637 100 | - | - | - | 1637 100 | - |
| Поссовет | 12338,0 100 | 2036,0 16,5 | - | 2036,0 16,5 |  | 10302,0 83,5 |
| Агропромэнерго | 211,0 100 | 211,0 100 | 56,0 26,5 | 155,0 73,5 | - | - |
| Вспомогат. школа | 1678,0 100 | 39,0 2,3 | 39,0 2,3 | - | 1648,0 97,7 | - |
| ГУ Варгашинская райСББЖ | 112,0 100 | - | - | - | 112,0 100 | - |
| Дом детства | 910,0 100 | - | - | - | 910,0 100 | - |
| Кетовский лесхоз | 73,0 100 | - | - | - | 73,0 100 | - |
| ВСЕГО | 193620,0 100 | 178363,0 92,1 | 175989,0 90,9 | 2334,0 1,2 | 4955 2,6 | 10302,0 5,3 |

Таблица 10

Распределение жилищного фонда рабочего поселка Варгаши по материалу стен на конец 2009 года

|  | Площадь жилых помещений всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Каменные, кирпичные, м2 | Панельные, м2 | Блочные, м2 | Монолитные, м2 | Смешанные, м2 | Деревянные, м2 | Прочие, м2 |
|  |  | Многокварт. | Инд. | Многокварт. | Инд. | Многокварт. | Инд. | Многокварт. | Инд. | Многокварт. | Инд. | Многокварт. | Инд. | Многокварт. | Инд. |
| НГЧ-3 | 82,0 |  |  |  |  |  | 82,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| ТУСМ-7 | 575,0 | 522,0 |  |  |  |  | 53,0 |  |
|  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  |
| ТОО Строевское | 101,0 | 101,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПУ-12 | 1637,0 | 1637,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюро ТИ | 175894,0 | 41271,0 | 12552,0 | 13951,0 |  | 145,0 | 107250,0 | 725,0 |
|  |  | 16 | 16 | 10 | 2 | 52 | 118 |  |  | - | 1 | 235 | 1587 | 1 | 19 |
| Поссовет | 12338,0 | 6376,0 | 318,0 | 1074,0 | 752,0 |  | 3534,0 | 284,0 |
|  |  | 79 | 1 | 7 | - | 19 | - | 2 | - |  |  | 59 | 22 | 2 | - |
| Агропромэнерго | 211,0 |  |  |  |  |  | 211,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Вспомогат. школа | 1687,0 | 1564,0 |  |  |  |  | 123,0 |  |
|  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 |  |  |
| ГУ Варгашинская райСББЖ | 112,0 |  |  |  |  |  | 112,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |
| Дом детства | 910,0 |  |  |  |  | 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2 |  |  |  |  |
| Кетовский лесхоз | 73,0 |  |  |  |  |  | 73,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |
| ВСЕГО | 193620,0 100% | 51471,0 26,6% | 12870,0 6,6% | 15025,0 7,8% | 752,0 0,4% | 1055,0 0,5% | 111365,0 57,6% | 1009,0 0,5% |

Таблица 11

Распределение жилого фонда рабочего поселка Варгаши по времени возведения на конец 2009 года

|  | Площадь жилых помещений, всего, м2 | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 1920 г., м2 | 1921-1945 г., м2 | 1946-1970 г., м2 | 1971-1995 г., м2 | После 1995, м2 |
|  |  | Многокв. | Инд. | Многокв. | Инд. | Многокв. | Инд. | Многокв. | Инд. | Многокв. | Инд. |
| НГЧ-3 | 82,0 |  | 82,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |
| ТУСМ-7 | 575,0 |  |  |  | 53,0 | 522,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | 1 | - |
| ТОО Строевское | 101,0 |  |  |  | 101,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |
| ПУ-12 | 1637,0 |  |  |  | 1637,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |
| Бюро ТИ | 175894,0 | 394,0 | 4853,0 | 59965,0 | 83682,0 | 27000,0 |
|  |  | 3 | 4 | 15 | 99 | 129 | 891 | 152 | 526 | 15 | 233 |
| Поссовет | 12338,0 | 191,0 | 425,0 | 3961,0 | 6372,0 | 1389,0 |
|  |  | 2 | 2 | 6 | 4 | 77 | 4 | 76 | 11 | 7 | 2 |
| Агропромэнерго | 211,0 |  |  |  | 211,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Вспомогат. школа | 1687,0 |  |  | 1564,0 | 123,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | - | - | 3 |  |  |
| ГУ Варгашинская райСББЖ | 112,0 |  |  | 112,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |
| Дом детства | 910,0 |  |  |  | 910,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2 |  |  |
| Кетовский лесхоз | 73,0 |  |  |  | 73,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |
| ВСЕГО | 193620,0 100% | 585,0 0,3% | 5630,0 2,8% | 65602,0 33,9% | 92179,0 47,6% | 28911,0 14,9% |

Слабыми сторонами дальнейшего развития жилищной сферы рабочего поселка Варгаши являются:

- низкий уровень благоустройства жилого фонда (47,1% оборудовано водопроводом, 46,6% централизованным водоотведением (канализацией), 68,2 % отоплением);

- высокая рыночная стоимость жилья как нового, так и реализованного на вторичном рынке.

Необходимо также отметить, что в настоящее время в Варгашинском районе и в самом рабочем поселке ведется активная деятельность по улучшению жилищных условий граждан и формированию рынка доступного жилья в результате реализации программ «Национальный проект «Доступное и комфортное жилье- гражданам России» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2009-2010 году по Варгашинскому поссовету».

Общественно-деловая зона

Общая территория общественно-деловой зоны поселка составляет 17,3 га, то есть на 1 жителя приходится 17,0 м2.

В настоящее время общественная застройка в поселке представлена различными учреждениями культурно-бытового назначения повседневного, периодического и эпизодического пользования.

Общественно-деловая зона существующего поселка в целом сосредоточена в северной части поселка, относительно железной дороги.

Основные административные и общественные здания (администрация, типография, автовокзал, библиотека, районный суд и др.)  сконцентрированы вдоль ул. Социалистической, недалеко от перекрестка с ул. Культурной. Здесь также находится центральная площадь поселка.

Администрация Варгашинского района расположена по адресу Чкалова, 22.

Современный банковский сектор Варгашинского района  представлен дополнительным офисом Курганского отделения № 8599 Сберегательного Банка России.

Страховой сектор в рабочем поселке Варгаши представлен  агентством филиала ООО «Росгосстрах» в Курганской области.

Учреждения образования

На территории рабочего поселка находятся две средние общеобразовательные школы (№1 и №3) и ГОУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями в здоровье» (общая численность учащихся - 1149 чел., работающих - 275 чел.), 5 детских садов (общее количество мест в детских садах - 459, посещают их 509 детей, численность рабочего персонала - 148 человек, из них 61 - преподаватель). По радиусу доступности существующие школы обслуживают центральную часть поселка. В то же время общеобразовательные учреждения достаточно удалены от северной и южной частей поселка. Детских садов на территории поселка недостаточно. Кроме того, в настоящее время требуется реконструкция существующих детских садов и школ.

В здании бывшей школы, расположенной по улице Осипенко, 29 в настоящее время находится центр дошкольного образования и трудовые мастерские для учащихся школы № 1.

Так же на территории района находится одно профессиональное училище – Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище №12 (число мест - 400, посещают заведение 280 учащихся, профессиональный состав коллектива состоит из 84 сотрудников, в том числе 37 преподавателей). Информация о профессиональном училище приведена по данным Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района до 2020 года.

Профессиональное училище готовит трудовые кадры как для района, так и для области, в 2009 году выпущено 85 человек, в настоящее время готовят специалистов-рабочих для ОАО «Варгашинский завод ППСО»:

- слесарей;

- токарей;

- сварщиков;

Для швейной фирмы «Лодия» готовят швей и операторов швейного оборудования.

Кроме вышеназванных профессий училище готовит специалистов:

-столяры;

-повар-кондитер.

Кроме того на территории рабочего поселка Варгаши находится детский дом, рассчитанный на 32 места.

Учреждения культуры

По данным паспорта Варгашинского поссовета учреждения культуры в рабочем поселке представлены двумя библиотеками (на 118 посадочных мест), двумя домами культуры (497 посадочных мест) и двумя учреждениями культуры и искусства (на 185 мест). Данные обеспеченности населения поселка учреждениями культуры сведены в таблицу 12.

Учреждения здравоохранения

В центральной части северного жилого массива находится МУ «Варгашинская центральная районная больница», которая оказывает медицинскую помощь населению всего района. Численность медицинских работников - 95 человек, из них 17 врачей. Вместимость больницы составляет 75 коек. В настоящее время продолжается ее ремонт. Так же на территории поселка находится поликлиника на 475 посещений в смену. Обеспеченность составляет более 100%.

В рабочем поселке имеется 4 аптечных пункта и 2 аптеки.

Поселок имеет достаточное количество лечебных и аптечных объектов.

Система здравоохранения рабочего поселка в состоянии обеспечить все основные потребности населения.

Слабыми сторонами системы здравоохранения являются:

- качество услуг здравоохранения не соответствует современным нормам и требованиям граждан;

-низкая обеспеченность врачами.

Учреждения спорта

По данным паспорта на территории рабочего поселка Варгаши находится 19 спортивных сооружений (стадион, лыжная база, хоккейный корт, стрелковый тир, футбольное поле и т. д.). Спортивное ядро поселка находится к северу от железной дороги, недалеко от озера Чаша.

Учреждения розничной торговли и общественного питания

Рабочий поселок имеет достаточную обеспеченность объектами розничной торговли, но не полностью обеспечен объектами общественного питания.

Социальная защита населения

В поселке 2900 человек, или 28,5% от общей численности населения поселка нуждаются в социальной поддержке. Для обслуживания этой категории населения работает ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и филиал Курганского Главного управления социальной защиты населения.

Интернат для престарелых и инвалидов отсутствует.

Организации и учреждения управления, проектные организации,

кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Современный банковский сектор представлен дополнительным офисом Курганского отделения №8599 Сберегательного Банка.

Страховой сектор представлен агентством в рабочем поселке Варгаши филиала ООО «Росгосстрах » в Курганской области.

Обеспеченность существующими учреждениями обслуживания населения рабочего поселка Варгаши приведена в таблице 12.

Таблица 12

Обеспеченность учреждениями обслуживания

| № | Наименование объектов, единицы измерения. | Количество объектов, вместимость | Современная потребность | Норма обеспеченности (на 1000 человек) | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Детские дошкольные учреждения, место | 5/459 | 770 | 85% детей в возрасте 0-6 лет | 59,6% |
| 2. | Общеобразо- вательные школы, учащиеся | 3/1370 | 1292 | 100% учащихся основной школы | Более 100% |
| 3. | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения, учащиеся | 1/400 | 280 | По заданию | Более 100% |
| 4. | Детские дома- интернаты, место на 1 тыс. чел. | 1/32 | 29 | 3/30 | Более 100% |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 5. | МУ «Варгашинская центральная районная больница», коек/ 1 тыс. чел. | 1/75 | 8/1000 | 6/61 | Более 100% |
| 6. | Поликлиника, посещений/1 тыс. жителей | 475 | 47/1000 | 22/223 | Более 100% |
| 8. | Аптека | 5 |  | По заданию |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| 9. | Клубы, посети- тельское место на 1 тыс. чел. | 2/497 | 49/1000 | 80/821 | 61,2% |
| 10. | Библиотеки, ед. на кол-во посадочных мест | 2/118 | 12/1000 | 2/20 | Более 100% |
| 11. | Прочие учреждения культуры и искусства, 10% от общего числа школьников | 2/185 | 19/1000 | 129 | Более 100% |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 12. | Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 5366,5 м2 | 528,5 м2/1000 | 280/2843,1 | Более 100% |
| 13. | Рыночные комплексы и ярмарки, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 174 | 17,2 м2/1000 | 24/243,7 | 71,4% |
| 14. | Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 250 | 25 мест /1000 | 40/406 | 61,6% |
| 15. | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. | 132 | 13 мест/ 1000 | 5/51 | Более 100% |
|  | Гостиницы | 32 | 3 места/1000 | 6/61 | 52,5% |
|  | Пож. депо | 1 | - | - | - |
|  | Кладбище | 6,8 | 0,6 га/1000 | 0,24 га/ 2,4 га | Более 100% |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 16. | Отделения связи, объект | 3 | 3/ 10154 | 1 на 9-25 тыс. жителей | Более 100% |
| 17. | Отделения и филиалы сберега- тельного банка операционное место на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1/1000 | 6 | 16,6% |

Производственная и коммунально-складская зоны

Численность экономически активного населения рабочего поселка Варгаши по данным паспорта МО Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области составляет 5623 человека. Из них численность работающих на территории муниципального образования (3251 чел.) превышает численность выезжающих на работу за его пределы (1000 чел.). 518 человек занято в малом и среднем предпринимательстве.

92 % промышленной продукции Варгашинского района производит ОАО «Варгашинский завод ППСО» - это производство пожарных автомобилей и специализированного оборудования. ПО «Хлеб» - ежегодно производит хлеба и хлебобулочных изделий около 500 т.

В таблице 13 приведен список наиболее крупных промышленных предприятий, находящихся в границах проектируемой территории. Таблица составлена по данным паспорта Муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области.

Таблица 13

Перечень основных  промышленных предприятий, находящихся в границах рабочего поселка Варгаши

| Название предприятия | Вид деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Варгашинский завод противопожарного специального оборудования» | Производство специальных машин и оборудования | 616 |
| ПО «Хлеб» | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 38 |
| ООО «Кронос-трейд» ПО «Варгашинский нефтесклад» | Прием, хранение, отпуск нефтепродуктов | 12 |
| ОМУП «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» | Строительство, реконструкция, содержание автомобильных дорог районного значения. Эксплуатация автомобильных дорог | 125 |
| ГУП «Варгашинский лесхоз» | Лесозаготовительная и лесообрабатывающая деятельность | - |
| ООО «Агропромхимия» | - | - |
| ООО«Варгашиагроремтехснаб» | - | 11 |
| Пилорама (ул. Матросова, 54-б) | Лесообрабатывающая деятельность | - |
| Пилорама (ул. Аргентовского) | Лесообрабатывающая деятельность | - |

Зона сельскохозяйственного использования

Объекты сельскохозяйственного производства представлены в рабочем поселке Варгаши двумя элеваторами. Один из них в настоящее время находится в строящемся состоянии.

ОАО «Варгашинский элеватор», действующий в настоящее время находится в центральной части поселка. Территория представляет собой протяженную площадку, вытянутую вдоль железной дороги.

Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В поселке функционирует централизованная система водоснабжения с вводом в дома. На сети также установлены водоразборные колонки (пользуются 0,5 % населения), остальные забирают воду на хозяйственно-питьевые нужды из собственных источников.

Централизованное водоснабжение осуществляется от продольного водопровода ((300 мм), проложенного из города Курган. Забор воды осуществляется из реки Тобол. Насосная станция I подъема и система водоподготовки находятся в городе Курган. Вода подается продольным водопроводом к насосной станции II подъема и резервуарам с запасом воды (2 резервуара по 600 м3), расположенных на улице Героев. Далее вода поступает в централизованную систему поселка, откуда подается в жилые дома и объекты культурно-бытового обслуживания.  Насосная станция оснащена насосом марки КМ 80-50, его производительность составляет 50 м3/час (1200 м3/сут). Система водоснабжения хозяйственно-питьевая, высокого давления. Диаметры труб составляют (50-150 мм, материал – чугун; состояние – неудовлетворительное, физический износ составляет 90%,  чугунные водоводы частично были заменены на пластиковые, но процент изношенного оборудования в настоящее время остается достаточно высоким.

Согласно информации, полученной от ООО «СВ-Центр» (письмо от 21.02.2011г.), объем питьевой воды, подаваемый централизованной системой водоснабжения на жилую застройку и объекты культурно-бытового обслуживания рабочего поселка Варгаши в период с октября по декабрь 2010 г., составляет 14190 м3 (154,20 м3/сут).

Для снабжения населения водой питьевого качества на перспективу были пробурены скважины (5 скважин). Расположены источники на северо-востоке от села Пичугино. Планируется использование 3 скважин и 2 скважины оставляются на резерв. Общая производительность источников ориентировочно составит 2500 м3/сут;  производительность рабочих скважин — 1500 м3/сут.

Обеспеченность централизованным водоснабжением – капитальная жилая застройка 66%, индивидуальная жилая застройка – 10% и 60% объектов соцкультбыта.

Источником технического водоснабжения ОАО ВзППСО (ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования») являются 3 трубчатых колодца, суммарный дебит колодцев – 0,66 л/мин (0,95 м3/сут), производительность – 54,7 м3/сут. Суточный забор воды на технические нужды составляет 43 м3/сут. Питьевая вода забирается из продольного водопровода (эксплуатирующее предприятие ООО «СВ-Центр»).

Водоотведение

На территории населенного пункта работает несколько самотечно-напорных систем канализования с отводом стоков в близлежащие водоемы без предварительной очистки:

- бытовые отходы от  застройки больничного комплекса и культурно-бытовых объектов (ул. Сибирская ( ул. Чкалова) отводятся коллекторами (проложенных по ул. Полевая) в озеро Тележное;

- сточные воды от завода ВзППСО (Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования) и школы-интерната через систему насосов по напорному коллектору (ул. Пичугина) сбрасываются в озеро Максимково.

Также в поселке проложен коллектор от профучилища (ул. Западная) с установленной на системе насосной станцией со сбросом в озеро Тележное. Система временно не работает, но может возобновить свою функцию.

На рабочих системах канализования установлено 8 насосных станций, производительность каждой 9600 м3/сут; общий физический износ составляет около 80 %, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии системы. Частично были заменены изношенные чугунные трубы на пластиковые.

Согласно письму ООО «СВ-Центр» (от 21.02.2011г.):

- объем бытовых стоков, сбрасываемых в озеро Тележное из централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации на 2010 год составляет 182700 м3;

- объем бытовых стоков сбрасываемых в озеро Максимково из централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации на 2010 год составляет 36400 м3;

- объем бытовых стоков вывозимых из выгребных ям на 2010 год составляет 4698 м3.

- Обеспеченность централизованной системой канализации составляет:

- капитальной жилой застройки – 45%;

- индивидуальной жилой застройки – 15%;

- объектов культурно-бытового назначения – 50%;

- объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения – 10%.

Водоотведение ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» осуществляется для двух типов сточных вод: хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, каждый из которых имеет свою систему водоотведения. Система хозяйственно-бытовой канализации представляет собой сеть септиков, которые находятся у каждого производственного участка или здания. Периодически в течение дня септики опустошаются ассенизационной машиной, отвозятся и сливаются в приемный колодец канализационной насосной станции, которая перекачивает сточные воды далее по напорному коллектору на очистные сооружения канализации. Очистные сооружения представляют собой 4 иловые карты отстойники. В картах осуществляется механическая очистка сточных вод и далее стоки по сбросному каналу поступают в озеро Малое Максимково. Общий объем хозяйственно-бытовых сточных вод, отведенных в озеро Малое Максимково, в 2009 году составил 37,8 тыс. м3, проектная мощность очистных сооружений – 600 м3/сут, фактическая 115 м3/сут. Кроме хозяйственно-бытовых сточных вод на предприятии образуются производственные сточные воды – сточные воды гальванического участка, прошедшие очистку на сооружениях гальваностоков. Производительность очистных сооружений для гальваностоков  составляет  120 м3/сут. Очистные сооружения работают, обеспечивая проектную эффективность удаления металлов. Сточные воды от гальванического участка вывозятся автотранспортом предприятия и сбрасываются в болото Максимково. Вода, используемая в гидрофильтрах малярного участка, дважды в год полностью заменяется и также сбрасывается в болото Максимково.

Объем сточных хозяйственно-бытовых вод от предприятия составляет 30,45 тыс. м3/год.

Объем гальванических сточных вод – 1,39 тыс. м3/год.

Система отвода ливневых вод в поселке отсутствует.

Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением жилая застройка обеспечена частично. Теплоснабжение осуществляется от индивидуальных промышленных и отопительных котельных средней и небольшой мощности. Данные по существующим котельным (мощность котельных, протяженность тепловых сетей, их состояние, вид топлива и потребление) представлены в таблице 14 и таблице 15. За счет этих котельных покрываются тепловые нагрузки промышленности и жилищно-коммунального сектора.

Источником теплоснабжения ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» является блочно-модульная  котельная мощность 5,8 МВт (4,982 Гкал/час). Котельная работает на газу, количество отпускаемого тепла составляет 5,2.

Таблица 14

Сведения о котельных, функционирующих на территории рабочего поселка Варгаши

(эксплуатирующее предприятие ООО «Теплоцентраль»)

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей, км | Состояние тепловых сетей (физ. износ, %) | Вид топлива | Суммарное потребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Варгаши ул. Социалистическая, 116 | 10,80 | 5,082 | 70 | газ | 7,08 |
| р.п. Варгаши, ул. Матросова, 54 | 5,40 | 2,802 | 70 | газ | 1,251 |
| р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 44 | 3,44 | 2,500 | 70 | газ | 2,094 |
| р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | 1,10 | 0,951 | 80 | газ | 0,567 |
| р.п. Варгаши, ул. Осипенко, 29 | 0,21 | 0,070 | 70 | газ | 0,133 |
| р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 10 | 1,10 | 0,882 | 60 | газ | 0,511 |
| р.п. Варгаши, ул. Сибирская, 1а | 2,00 | 0,725 | 80 | газ | 0,560 |
| р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 184 | 1,92 | 0,995 | 80 | газ | 0,736 |

Таблица 15

Сведения о котельных, функционирующих на территории рабочего поселка Варгаши

(эксплуатирующее предприятие ЗАО «Тоболэнерго»)

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей, км | Состояние тепловых сетей (физ. износ, %) | Вид топлива | Потребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | 3,72 | 3,800 | 100 | газ | 2,76 |

Газоснабжение

В поселке действует централизованная система газоснабжения.

Природный газ подается по газопроводу-отводу Курган-Варгаши высокого давления 5,0 МПа. На территории рабочего поселка Варгаши находится ГРС (газораспределительная станция), где газ проходит очистку и газопроводами высокого давления 1,2 МПа и 0,6 МПа транспортируется к котельным и шкафным газорегуляторным пунктам рабочего поселка Варгаши, расположенным в жилой застройке, на промышленных площадках; а также в населенные пункты село Пичугино, село Дубровное, село Варгаши.

Обеспеченность населения рабочего поселка Варгаши централизованным газоснабжением составляет 90 %. Потребление природного газа  за 2010 год составило 3588,733 тыс. м3 (согласно письму от ООО «Курганрегионгаз»,  № 346/ 09-01-15 от 16.02.2011).

Источником газоснабжения ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» служит газопровод высокого давления (1,2 МПа). Расход газа на нужды предприятия – 450 м3/час.

Электроснабжение

Электроснабжение рабочего поселка осуществляется от подстанции «Варгаши-тяга» 110/35/10 кВ. От электроподстанции запитаны линиями электропередач 10кВ трансформаторные пункты, где производится снижение напряжения до 0,4 кВ для подачи электроэнергии потребителям. Энергопотребление по рабочему посёлку составляет 7225 тыс. кВт/час (согласно информационному письму от ООО «Электрон» от 08 февраля 2011 г.).

Источником электроснабжения ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» являются 2 линии 10 кВ ОАО «ЭнергоКурган». Линия №10 от трансформаторной подстанции ЦРП Варгаши, линия №8 от трансформаторной подстанции ПС «Солнечная» 110/10кВ.

Связь

Источником телефонной связи является кабельная линия Варгашинской АТС, принадлежащей ОАО «Уралсвязьинформ». Емкость телефонной станции 2860 номеров, из них занято 2600 номеров.  Также на территории рабочего поселка проложен оптико-волоконный кабель, обеспечивающий население интернет-связью.

Количество занятых номеров предприятием ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» – 30.

Зона транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Рабочий поселок Варгаши находится в 35 км к востоку от регионального центра – города Курган и примерно в 84 км к северу от государственной границы Российской Федерации с республикой Казахстан.

Территория рабочего поселка. Варгаши выгодно расположена с точки зрения обеспечения транспортных связей: основу транспортного каркаса составляет автодорога федерального значения «М51» (вдоль северной границы территории поселка).

Железнодорожный транспорт

По территории рабочего поселка проходит магистральная железная дорога участка Курган-Макушино, разделяя ее на северную и южную части.

Станция Варгаши Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» является промежуточной, 4 класса. Станция обслуживает потоки пассажиров трех пар электропоездов в сутки: №6301/6302, №6303/6306, №6307/6308, а также на проходящих поездах дальнего следования.  На станции имеется железнодорожный вокзал по ул. Героев в центральной части поселка вместимостью 150 человек. Пассажирооборот составляет 108,5 тыс. пассажиров в год. 	Железнодорожным транспортом рабочий поселок Варгаши связан со следующими городами: Курган, Челябинск, Екатеринбург, Омск. На участке Курган-Макушино действует двухпутная железная дорога, ширина колей 1520 мм. Предприятия рабочего поселка Варгаши обслуживаются подъездными железнодорожными путями. 	Наличие эксплуатируемых железнодорожных переездов в рабочем поселке Варгаши приведено в таблице 16.

Таблица 16

Наличие эксплуатируемых железнодорожных переездов на территории рабочего поселка Варгаши

| №№ п/п | Местоположение | Характеристика переезда |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2397 км пк1 станция Варгаши | Охраняемый, оборудован автоматическими шлагбаумами с автоматической светофорно-звуковой сигнализацией |
| 2 | 2399 км пк8 перегон Варгаши-Кравцево | Охраняемый, оборудован автоматическими шлагбаумами с автоматической светофорно-звуковой сигнализацией |
| 3 | Ж.д. пути необщего пользования на тяговую подстанцию, станция Варгаши | Неохраняемый |
| 4 | Ж.д. пути необщего пользования ОАО «Сельхозхимия», станция Варгаши | Неохраняемый, оборудован автоматической светофорно-звуковой сигнализацией |

Автомобильный транспорт

Рабочий поселок Варгаши окружает сеть автомобильных дорог, сложившаяся в процессе исторического и экономического развития региона с учетом его географических особенностей и природных условий.

Пропуск транзитного транспорта, в том числе грузового, осуществляется по федеральной трассе «М51».

Наличие автомобильного транспорта на территории поселка в динамике приведено в таблице 17.

Таблица 17

Наличие автомобильного транспорта на территории поселка в динамике

| Вид транспортных средств | Количество, ед. |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2007 г | 2008 г | 2009 г |
| Легковые автомобили | 1164 | 1625 | 1963 |
| Автобусы | 28 | 32 | 43 |
| Грузовые автомобили | 167 | 196 | 221 |
| Мотоциклы | 188 | 199 | 211 |
| Всего | 1838 | 2384 | 2804 |

Уровень автомобилизации составляет 193 автомобиля на тысячу жителей.

Улично-дорожная сеть

Общая протяженность улиц и дорог рабочего поселка Варгаши составляет 76,70 км. Плотность улично-дорожной сети 5,73 км/км2.  Плотность основной сети 3,74 км/км2 (при подсчете использована протяженность поселковых дорог, главных улиц, основных улиц в жилой застройке (Таблица 18)).

Транспортный каркас сформирован сетью главных улиц (ул. Сибирская, ул. Матросова, ул. Комсомольская, ул. Социалистическая, ул. Восточная, ул. Гайдара) в северной части и поселковых дорог (ул. Чернышевского, ул. Космонавтов, ул. Безрукого, Белинского и Ленина) в южной части.

Начертание уличной сети рабочего поселка не имеет достаточно четкой структуры. Это связано с расчлененностью территории естественными и искусственными преградами. Связь северной и южной частей осуществляется с помощью железнодорожных переездов на западе и на востоке территории поселка (номера 1 и 2 Таблицы 16). Пешеходное движение осуществляется через переезды и пешеходный путепровод через пути в районе железнодорожного вокзала.

Основными улицами в жилой застройке в северной части являются ул. Социалистическая, ул. Дорожная, ул. Нестерова, ул. Чкалова, ул. Северная, ул. Карпова, ул. Строителей, ул. Харлова, ул. Советская, ул. Колхозная, ул. Андреева, ; в южной части: ул. Кирова, ул. Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Пичугина, ул. Первомайская, ул. Уральская, ул. Тельмана, ул. Пушкина, ул. Колесникова, ул. Ленина, ул. Осипенко, ул. Степная, ул. Инкубаторная. Плотность и начертание сети основных улиц в жилой застройке позволяет им выполнять функцию связи внутри жилых территорий, с главными улицами и поселковыми дорогами.

Протяженность улиц и дорог на территории рабочего поселка приведена в таблице 18

Таблица 18

Протяженность улиц и дорог на территории рабочего поселка Варгаши

| Категория улиц и дорог | Протяженность, км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Поселковая дорога | 5,60 |
| Главная улица | 11,92 |
| Улица в жилой застройке основная | 32,60 |
| Улица в жилой застройке второстепенная | 26,58 |
| Всего | 76,70 |

В целом сложившая сеть улиц и дорог обеспечивает пропуск транспортных потоков в полном объеме.

Общественный транспорт

Прямое автобусное сообщение осуществляется с городом Курган ежедневно 9 раз в сутки (маршрут № 146).

Данные о маршрутах представлены в таблице 19

Таблица 19

Автобусные маршруты, обслуживающие население рабочего поселка Варгаши

| № П/П | Номер, наименование маршрута | Вид сообщения, вид маршрута | Остановочные пункты в пути следования | Административная классификация маршрута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | № 102 р.п. Варгаши АС – с. Попово | Междугородний, регулярный (по средам 2 рейса) | р.п. Варгаши АС с. Попово | Районный |
| 2 | № 110 р.п. Варгаши АС – д. Корнилово | Междугородний, регулярный (по средам 2 рейса) | р.п. Варгаши АС с. Медвежье д. Корнилово | Районный |
| 3 | № 111 р.п. Варгаши АС – с. Дундино | Междугородний, регулярный (ежедневно 2 рейса) | р.п. Варгаши АС с. Медвежье д. Гагарье д. Саламатовское с. Дундино | Районный |
| 4 | № 118 р.п. Варгаши АС – с. Барашково | Междугородний, регулярный (ежедневно 2 рейса) | р.п. Варгаши АС с. Пичугино д. Березняки с. Барашково | Районный |
| 5 | № 123 р.п. Варгаши АС – с. Мостовское | Междугородний, регулярный (ежедневно 6 рейсов) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское | Районный |
| 6 | № 112 р.п. Варгаши АС – с. Дубровное | Междугородний, регулярный (ежедневно 2 рейса) | р.п. Варгаши АС с. Дубровное | Районный |
| 7 | № 103 р.п. Варгаши АС – д. Шмаково | Междугородний, регулярный (по пятницам 2 рейса) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское д. Большое Молотово д. Урал д. Шмаково | Районный |
| 8 | № 101 р.п. Варгаши АС – с. Ошурково | Междугородний, регулярный (ежедневно 1 рейс) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское д. Большое Молотово д. Урал с. Верхнесуерское д. Белово д. Терпугово д. Бородино п. Большое Просеково с. Ошурково |  |

В организации внутрипоселкового общественного транспорта необходимость отсутствует.

Сооружения для хранения транспортных средств

Хранение личного автотранспорта на территории поселка осуществляется преимущественно на личных приусадебных участках, придомовой территории жителей секционной застройки. Грузовые автомобили и автобусы хранятся на территории предприятий собственников транспортных средств. У общественных зданий и предприятий организованы места для временного хранения автотранспортных средств. В сооружении дополнительных автостоянок и паркингов необходимость отсутствует.

Зона рекреационного назначения

Зеленые насаждения представлены в виде искусственных посадок сосны в западной и северо-западной частях рабочего поселка и естественных массивов зелени южнее поселка.

Площадь территорий, занятых древесной растительностью на сегодняшний день составляет 94,5 га, что в пересчете составляет примерно 93 м2/чел, что существенно превышает действующий градостроительный норматив (12 м2/чел). Это обусловлено наличием территорий, занятых лесной растительностью вне жилой застройки. В границах существующей жилой застройки отсутствует упорядоченная система озеленения и благоустроенные места отдыха. В рабочем поселке нет организованной зоны отдыха. Отсутствует так же озеленение улиц. Существующие зеленые насаждения на территориях общего пользования требуют серьезной ревизии и ухода.

Зона специального назначения

В юго-западной части рабочего поселка находится действующее кладбище площадью 6,8 га. Оно находится в 450 м от ближайшей жилой застройки.

В западной части рабочего поселка находится свалка бытовых отходов. Скотомогильника на территории рабочего поселка нет.

Зона особо охраняемых территорий

Особо охраняемых территорий  на территории поселка нет.

### 1.4. Оценка состояния окружающей среды.

#### 1.4.1. Состояние воздушного бассейна.

Рабочий поселок Варгаши расположен в 35 км на восток от города Курган. В течение многих лет город Курган входит в список городов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы.

В настоящее время, на территории рабочего поселка Варгаши действует 23 предприятия, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитные зоны от данных предприятий нанесены на схеме комплексной оценки территории по данным Роспотребнадзора и в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03. Список предприятий и информация о них представлены в таблице 20.

Таблица 20

Санитарно-защитные зоны от производственных предприятий, расположенных на территории рабочего поселения

| п/п | Объект | Размер санитарно-защитной зоны, м | Наличие жилой застройки в санитарно-защитной зоне | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производственные предприятия |
| 1. | ОАО «Варгашинский завод противопожарного специального оборудования» | 100 м | 7,5 га |  |
| 2. | ПО «Хлеб» | 50 м | 0,8 га |  |
| 3. | ООО «Кронос-трейд» ПО «Варгашинский нефтесклад» | 100 м | 4 га | СЗЗ в проекте |
| 4. | ОГУП «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Площадка 1 | 100 м | - | СЗЗ определена проектом нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу |
| 5. | ООО «Агропромхимия» | 100 м | - |  |
| 6. | ООО «Варгашиагроремтехснаб» | 100 м | 4,9 га |  |
| 7. | ГУП «Варгашинский лесхоз» | 100 м | 0,7 га |  |
| 8. | Пилорама (ул. Матросова, 54-б) | 100 м | - |  |
| 9. | Пилорама (ул. Аргентовского,4) | 100 м | 0,6 га |  |
| 10. | Асфальто-бетонный завод | 500 м | - | За границами населенного пункта |
| Объекты сельскохозяйственного производства |
| 11. | ООО «Варгашинский элеватор» | 100 м | 6,9 га | Проект СЗЗ в разработке |
| 12. | Элеватор (строящийся) | 100 м | - | По данным предприятия |
| 13. | ООО «Племенной завод Махалова» | 300 м | Нет | За границами населенного пункта |
| 14. | Свиноферма | 300 м | 3,3 га | За границами населенного пункта |
| Прочие объекты |
| 15. | ОАО «Курганоблгаз» Варгашинский эксплуатационный газовый участок | 300 м | 6,1 га |  |
| 16. | Варгашинская дистанция пути Курганского отделения ЮУЖД филиала ОАО «РЖД», склад ГСМ | 500 м | 35,8 га | СЗЗ устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от склада ГСМ, находящегося на территории предприятия |
| 17. | Радиорелейная станция ЦЭРКМ-310 | 100 м | - | - |
| 18. | ОАО «Агропромэнерго» | 50 м | 0,9 га |  |
| 19. | Газовая АЗС (ул. Социалистическая) | 100 м | - |  |
| 20. | АЗС (ул. Матросова) | 100 м | - |  |
| 21. | СТОА по улице Гайдара | 100 м | - | СЗЗ устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

#### 1.4.2. Состояние водных ресурсов

##### Поверхностные воды

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на территории р.п. Варгаши имеется два озера – объекты регионального контроля.

Информация по водным объектам сведена в таблицу 21.

Таблица 21

Информация о водных объектах рабочего поселка Варгаши

| Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной зоны | Размер береговой полосы | Наличие застройки в водоохраной зоне |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| оз. Тайболино |
| 50 | − | 20 | Существует жилая застройка |
| оз. Чаша |
| 50 | − | 20 | Существует жилая застройка |

В соответствии с Водным кодексом РФ (статья 65) в границах водоохранных зон запрещаются:

- Использование сточных вод для удобрения почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- Распашка земель;

- Размещение отвалов размываемых грунтов;

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В настоящее время часть жилой застройки попадает в береговую полосу озер и находится в зоне подтопления.

В границах и вблизи поселка имеется два предприятия, осуществляющих пользование поверхностными водными объектами:

ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования». Осуществляет забор воды для производственных нужд из озера Большое Максимково;

ООО «Племенной завод Махалова» Варгашинское отделение. Осуществляет забор воды для производственных нужд из озера Максимово.

Отсутствие ливневой канализации на проектируемой территории отрицательно влияет на качество подземных и поверхностных вод.

Для защиты водных ресурсов необходимо предусмотреть водоотведение с территорий населенного пункта с отводом ливнестоков на очистные сооружения ливневой канализации.

##### Подземные воды

Это основной источник питьевой воды для хозяйственных нужд. С промывной водой в колодезные воды поступают нитраты. Основной источник нитратов - соли азотной кислоты (селитры), содержащиеся в минеральных удобрениях. Нитраты поступают также из аммиака, солей аммония, мочевины и даже из органических удобрений. Вносимые в малых дозах в почву - они повышают урожаи, а в больших - отравляют овощи. Усваиваются нитраты растениями не полностью, значительная их часть остается в почвенном растворе. Вот они-то с промывной водой медленно, но верно проникают на глубину, недоступную корням растений, и там как бы консервируются.

ПДК (предельно допустимая концентрация) для питьевой воды составляет примерно 40 миллиграммов на литр. Существующее значение концентрации меняется посезонно. Зимой — в меньшую сторону, летом и особенно весной, когда с талыми водами нечистоты просачиваются вглубь земли - в большую.

В поселке функционирует централизованная система водоснабжения с вводом в дома. На сети также установлены водоразборные колонки (пользуются 0,5 % населения), остальные забирают воду на хозяйственно-питьевые нужды из собственных источников.

Централизованное водоснабжение осуществляется от продольного водопровода, проложенного из города Курган. Забор воды осуществляется из реки Тобол. Насосная станция I подъема и система водоподготовки находятся в городе Курган. Вода подается продольным водопроводом к насосной станции II подъема и резервуарам с запасом воды, расположенных на улице Героев. Далее вода поступает в централизованную систему поселка, откуда подается в жилые дома и объекты культурно-бытового обслуживания.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

#### 1.4.3 Состояние почв и земель, обращение с отходами

Объективных данных о загрязнении почв р.п. Варгаши нет. Исследование почв на содержание тяжелых металлов не проводилось. Следовательно, окончательные выводы о состоянии почв в целом по поселку не могут быть сделаны.

##### Твердые бытовые отходы

Сбор твердых бытовых отходов с территории поселка осуществляется по договору с управляющей организацией. Система сбора – контейнерная. Вывоз ТБО осуществляется на полигон расположенный в западной части населенного пункта. Зона влияния свалки частично попадает на жилую застройку. Результаты расчета накопления твердых бытовых отходов сведены в таблицу 22

Таблица 22

Результаты расчета накопления твердых бытовых отходов

(существующее положение)

| № п/п | Наименование | Показатели | Норма накопления, м3/год. | Количество ТБО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Дома | 10154 чел. | 1,07 | 10864,78 |
| 2. | Детские сады | 459 мест | 0,09 | 41,31 |
| 3. | Школа, училище, интернат | 1802 мест | 0,09 | 162,18 |
| 4. | Больница | 75 мест | 0,7 | 52,50 |
| 5. | Поликлиника | 475 чел. | 0,01 | 4,75 |
| 6. | Клубы, дома культуры | 682 мест | 0,7 | 477,40 |
| 7. | Торговые площади | 5540,50 м2 | 0,15 | 831,08 |
| 8. | Предприятия общественного питания | 250 чел. | 0,25 | 62,50 |
| 9. | Библиотеки | 118 мест | 0,35 | 41,30 |
| 10. | Организации, оказывающее транспортные услуги | 553 чел. | 0,25 | 138,25 |
| 11. | Гостиницы | 32 мест | 0,25 | 8,00 |
| 12. | Учреждения здравоохранения | 96 чел. | 0,25 | 24,00 |
| 13. | Организации, оказывающие услуги связи | 71 чел. | 0,25 | 17,75 |
| 14. | Объекты бытового обслуживания | 132 чел. | 0,25 | 33,00 |
| 15. | Организации, занимающиеся промышленными видами деятельности | 947 чел. | 0,25 | 236,75 |
| 16. | Сельхозпредприятия | 8 чел. | 0,25 | 2,00 |
| 17. | Малые и средние предприятия | 518 чел | 0,25 | 129,50 |
| Итого: | 12997,55 |

Одна из серьезных проблем населенного пункта отсутствие свалок и полигонов ТБО соответствующих санитарным нормам. На данный момент на территории р.п. Варгаши расположен полигон. Сведения об объекте размещения твердых бытовых отходов сведены в таблицу 23.

Таблица 23

Сведения об объекте размещения твердых бытовых отходов

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до жилой застройки, м | Расстояние до ближайшего водного объекта, м | Размер СЗЗ, м | Наличие жилых домов в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | р.п. Варгаши | 950 | 1805 | 1000 | 13 |

##### Жидкие бытовые отходы

На территории населенного пункта работает несколько самотечно-напорных систем канализования с отводом стоков в близлежащие водоемы без предварительной очистки:

- бытовые отходы от застройки больничного комплекса и культурно-бытовых объектов (ул. Сибирская ( ул. Чкалова) отводятся коллекторами (проложенных по ул. Полевая) в озеро Тележное;

- сточные воды от завода ВзППСО (Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования) и школы-интерната через систему насосов по напорному коллектору (ул. Пичугина) сбрасываются в озеро Максимково.

Также в поселке проложен коллектор от профучилища (ул. Западная) с установленной на системе насосной станцией со сбросом в озеро Тележное. Система временно не работает, но может возобновить свою функцию.

##### Биологические отходы

Скотомогильник 27-024 расположен на юго-западе за границами населенного пункта.

##### Кладбища

Кладбище расположено на юго-западе населенного пункта. Сведения по данному объекту сведены в таблицу 24.

Таблица 24

Сведения по кладбищу

| № п/п | Расстояние до жилой застройки, м | Расстояние до ближайшего водного объекта, м | Размер СЗЗ, м | Наличие жилых домов в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 450 | 1615 | 50 | − |

#### 1.4.4. Электромагнитное излучение

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны:

−	до 20 кВ – 10 метров;

−	35 кВ −15 метров;

−	110 кВ −20 метров.

По территории поселка проходят ЛЭП 10 кВ, 110 кВ. В настоящее время на территории населенного пункта замеров не проводилось. Излучение - только от существующей линии и трансформатора.

### 1.5. Основные проблемы и ресурсы развития территории рабочего поселка Варгаши

В настоящее время рабочий поселок Варгаши занимает территорию 1325,0 га и имеет достаточно компактную планировочную структуру.

Главной особенностью планировочной структуры поселка является ее расчлененность на два массива - Южный и Северный. Это обусловлено тем, что через рабочий поселок проходит железная дорога Челябинск-Омск. Планировка каждого из названных массивов отличается индивидуальным своеобразием. В северной части рабочего поселка находятся два водоема - озеро Тайболино и озеро Чаша. Характер изгиба основных улиц в Северном массиве повторяет очертания водоемов. Планировочная структура южной части имеет более регулярный характер. Большая часть застройки в обоих массивах представляет собой индивидуальное строительство. В Северном жилом массиве сосредоточены все основные административные и общественные здания. Также здесь имеется ряд кварталов секционной застройки. В Южной части сосредоточена большая часть производственных площадок. Здесь также имеется квартал секционной застройки. Можно отметить, что сложившаяся планировочная структура поселка отличается неупорядоченностью, что проявляется в ее функциональной чересполосице.

Анализ существующей функционально-планировочной структуры рабочего поселка Варгаши позволил сформулировать ряд проблем, определивших цели и задачи разрабатываемого генерального плана:

- Слабая упорядоченность функционально-планировочной структуры существующей общественно-деловой зоны (общественного центра) рабочего посёлка.

- Частичное размещение существующей жилой застройки в санитарно-защитных зонах и береговой полосе озера Тайболино (0,37 тыс.м2 или 35,5 га), что противоречит действующим градостроительным нормативам и законодательным документам (СНиП 2.01.07-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водный Кодекс РФ).

- Наличие на проектируемой территории участков, требующих специальных инженерных мероприятий.

- Малое количество резервных территорий в существующих границах рабочего поселка.

- Наличие жилых кварталов, фактические границы которых выходят за красные линии.

- Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети поселка.

- Низкий уровень благоустройства и инженерного обеспечения рассматриваемой территории.

К факторам, сдерживающим развитие поселка, следует отнести комплекс объективных проблем, связанных с экономикой и занятостью населения.

Вместе с тем есть ряд предпосылок, определяющих возможные направления перспективного развития (преобразования территорий) рабочего поселка Варгаши:

- Благоприятные природно-климатические условия.

- Выгодное географическое положение:

- близость к областному центру;

- транссибирская железнодорожная магистраль;

- вдоль северной границы населенного пункта проходит автодорога федерального значения «М51».

3. Стабильная численность экономически активного населения, несмотря на убыль населения в целом.

4. Наличие значительного промышленного потенциала в машиностроении. Активизация малого и среднего предпринимательства.

5. Функциональная структура Администрации рабочего поселка обеспечивает выполнение жизненно-важных задач населенного пункта и взаимодействие с Правительством Курганской области.

6. Развитая система общественного транспорта – государственного, муниципального, частного. Хорошая транспортная связь с областью и по району.

7. Наличие потенциальных возможностей перспективного территориального развития населённого пункта за счет расширения границ и объединение с селом Варгаши.

Вышеизложенные положения определили концептуальную направленность проекта генерального плана в определении стратегии градостроительного развития рабочего поселка и формировании комфортной среды жизнедеятельности населения.

Направленность и масштабы градостроительных мероприятий обусловлены приоритетным развитием жилищной и социальной сфер, а также экологическими требованиями охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Настоящий генеральный план составлен на основе современных принципов градостроительства с учетом природно-экономических и экологических особенностей проектируемой территории.

Проектом предусматривается осуществление комплекса мероприятий, направленных на упорядочение существующей планировочной структуры и создания комфортных условий труда, быта и отдыха населения.

К ним относятся:

-	определение четкого функционального зонирования территории в соответствии с санитарно-гигиеническими и эстетическими требованиями;

-	установление рациональных транспортных связей;

-	организация зон отдыха населения, рекреационных зон;

-	организация и упорядочение промышленно-складских территорий;

-	улучшение социально-бытового и культурного обслуживания населения;

-	установление ограничений на использование территорий, с целью упорядочения и поддержания благоприятной экологической среды.

В основу проектного решения положен принцип оптимального упорядочения и развития сложившейся застройки территории рабочего поселка, функциональных зон с четким выделением жилой, общественно-деловой, производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны рекреации и одновременное создание между основными зонами рациональных транспортных связей, а также определение территориальных резервов для жилищного строительства.

Основные задачи реконструкции поселка - обеспечение более полного и рационального использования существующей территории, улучшение архитектурного облика поселка и повышения уровня благоустройства.

Генеральный план разрабатывался с учетом существующей функционально-планировочной структуры рабочего поселка Варгаши, ландшафтных особенностей проектируемой территории.

## 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К  ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВАРГАШИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### 2.1. Общие положения

Проектом генерального плана населенных пунктов предусматривается две очереди его реализации:

- первая очередь – 2015 год;

- расчетный срок– 2020 год.

### 2.2. Экономическое развитие населённого пункта. Прогноз численности населения

#### 2.2.1. Экономическое развитие рабочего поселка Варгаши

Большая доля трудоспособного населения рабочего поселка занята на основных производствах. 92 % промышленной продукции района производит ОАО «Варгашинский завод ППСО» - это производство пожарных автомобилей и специализированного оборудования. ПО «Хлеб» - ежегодно производит хлеба и хлебобулочных изделий около 500 т. В таблице 25 приведены данные о планируемых  темпах социально-экономического развития Варгашинского поссовета до 2012 года. Данные таблицы взяты из Программы социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского поссовета.

Таблица 25

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Варгашинского поссовета

| Показатели | Единица измерения | 2008 год отчет | 2009 год оценка | 2010 год прогноз | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено промышленной продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость, спецналога и акциза (по крупным и средним организациям) в действующих ценах каждого года | тыс. руб. | 995921 | 511900 | 574230 | 632800 | 698300 |
| В том числе по предприятиям: ОАО "Варгашинский завод ППСО" | тыс.руб. | 961947 | 473900 | 530000 | 582000 | 640000 |
| ПО "Хлеб" | тыс.руб. | 11307 | 13000 | 14230 | 16000 | 17900 |
| Прочие | тыс.руб. | 22667 | 25000 | 3000 | 34800 | 40400 |
| Индекс промышленного производства | % | 117,9 | 51,4 | 112,2 | 110,2 | 110,3 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн |  |  |  |  |  |
| Картофель | тонн | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Овощи | тонн | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Скот и птица (в живой массе) | тонн | 310 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Молоко | тонн | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Шерсть (в физическом весе) | цн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Яйца | тыс.штук | 2700 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| в том числе в сельхозпредприятиях: |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн |  |  |  |  |  |
| Картофель | тонн |  |  |  |  |  |
| Овощи | тонн |  |  |  |  |  |
| Скот и птица (в живой массе) | тонн |  |  |  |  |  |
| Молоко | тонн |  |  |  |  |  |
| Яйца | тыс. штук |  |  |  |  |  |
| Шерсть (в физическом весе) | цн |  |  |  |  |  |
| в том числе в хозяйствах населения: |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн |  |  |  |  |  |
| Картофель | тонн | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Овощи | тонн | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Скот и птица (в живой массе) | тонн | 310 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Молоко | тонн | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Шерсть (в физическом весе) | цн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Яйца | тыс.штук | 2700 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года | тыс.руб | 161879 | 132505 | 170625 | 173625 | 192375 |
| федерального бюджета | тыс. руб. | 10460 | 30693 | 33150 | 30525 | 30750 |
|  | уд. вес от общего объема инвестиций, % | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 |
| областного бюджета | тыс. руб. | 16546 | 1628 | 23100 | 11850 | 15375 |
|  | уд. вес от общего объема инвестиций, % | 10,2 | 1,2 | 13,5 | 6,8 | 8,0 |
| местного бюджета | тыс. руб. |  | 1766 | 1875 | 3750 | 3750 |
|  | уд. вес от общего объема инвестиций, % |  | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 1,9 |
| внебюджетных источников | тыс. руб. | 134873 | 98418 | 112500 | 127500 | 142500 |
|  | уд. вес от общего объема инвестиций, % | 83,3 | 74,2 | 65,9 | 73,4 | 74,1 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | Тыс.кв.м общей площади | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | в % к предыдущему году | 166,7 | 120,0 | 130,8 | 51,0 | 96,2 |
| Численность работающих по полному кругу организаций | человек | 3441 | 3430 | 3450 | 3450 | 3450 |
| Лица, имеющие статус безработного (на конец периода) | человек | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Фонд оплаты труда по полному кругу организаций | млн.руб. | 368,6 | 393,4 | 435,3 | 500,6 | 590,7 |
| Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций) | руб. | 8929 | 9560 | 10516 | 12093 | 14270 |
|  | в % к предыдущему году | 121,6 | 107,1 | 110,0 | 115,0 | 118,0 |
| Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года | тыс.руб. | 486081 | 495802 | 505719 | 531005 | 557554 |
| Бюджетные доходы - всего | тыс. руб. | 61990 | 12168 | 10426 | 10437 | 10437 |
| в т.ч. собственные | тыс. руб. | 10660 | 9974 | 9848 | 9859 | 9859 |
| из них налоговые | тыс. руб. | 9428 | 8983 | 9062 | 9098 | 9098 |
| Удельный вес собственных доходов в бюджете Варгашинского поссовета | % | 17,2 | 82,0 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |

Развитие промышленности рабочего поселка основано на технологической модернизации предприятий. Часть трудоспособного населения рабочего поселка Варгаши (17,8 %) выезжает на работу за границы поселка.

В последние годы малый и средний бизнес становится все более важным элементом экономики рабочего поселка Варгаши и всего района в целом, обеспечивая активный рост объемов производства, занятости и доходов населения. Малые предприятия и предприниматели осваивают новые виды деятельности: и изготовление строительных материалов, тротуарной плитки, хлебобулочных и кондитерских изделий, сбор вторсырья, услуги автомойки, пассажироперевозки, фармацевтические услуги, услуги фото и видеосъемки, жилищно-коммунальные услуги и другие.

Близкое расположение к областному центру и благоприятная обстановка для развития малого и среднего предпринимательства привлекают также предпринимателей из других районов области и городов.

Данные о занятости населения на основных предприятиях, в учреждениях и организациях посёлка приведены по данным Паспорта муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области. Информация сведена в таблицу 26.

Таблица 26

Данные о занятости населения Варгашинского поссовета

| Виды экономической деятельности | Численность работающих |
| --- | --- |
|  | 2009 г. |
|  | человек | в % к итогу |
| 1 | 2 | 3 |
| Численность экономически активного населения | 5623 | 100 |
| В том числе занятых в экономике Из них: | 4769 | 84,8 |
| -численность работающих в организациях всех форм собственности на территории населенного пункта | 3441 | 61,2 |
| -численность работающих в организациях всех форм собственности вне территории населенного пункта | 1000 | 17,8 |
| - численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах на территории населенного пункта | 0 | 0 |
| - численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | 518 | 9,2 |
| Население не занятое в экономике Из них: | 854 | 15,2 |
| -зарегистрированные безработные | 100 | 1,7 |

В качестве модели развития экономики рабочего поселка Варгаши рассматривается социально ориентированная модель экономики, основанная на развитии малого и среднего бизнеса, инвестиционно-инновационном развитии предприятий.

По данным Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 (СЭР ВР) года на расчетный срок  предполагается повышение  объемов производства промышленной продукции в 1,1 раза (инерционный вариант), в 2,7 раза (инновационный вариант) по сравнению с показателями 2007 года.

В таблице 27 приведен список инвестиционных проектов учтенных в СЭР ВР до 2020 года и сроки их предполагаемой реализации.

Таблица 27

Инвестиционные проекты реализуемые на территории рабочего поселка Варгаши

| № п/п | Наименование Инвестиционного проекта | Проектируемая мощность | Сроки реализации проекта | Объем финансирования, млн.руб. | Источник финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Собственные средства организации |  |
| 1 | Строительство торгово-развлекательного комплекса в р.п. Варгаши | 1457 кв.м | 2010.-2011г. | 32,0 | - | - | - | 32,0 | Улучшение социальных условий культурного обслуживания населения |
| 2 | Строительство элеватора в р.п Варгаши. |  | 2010-2012г. | 380,0 |  |  |  | 380,0 | Прием и хранение зерна |
| 3 | Строительство административно-офисного центра. |  | 2011-2013г. | 10.0 |  |  |  | 10.0 | Улучшение условий труда |
| 4 | Строительство второй очереди производственного цеха ОАО «Варгашинский завод ППСО(по освоению производства новой продукции, модернизации существующей продукции). | 500ед | 2012-2015г.г | 88.0 |  |  |  | 88.0 | Модернизация производства увеличение производства. |

Таблица 28

Перечень инвестиционно - привлекательных площадок

| № п./п. | Наименование площадки | Место расположения площадки | Форма собственности | Площадь, га | Наличие инфраструктуры и коммуникаций | Наличие зданий и сооружений | Предполагаемые направления использования | Наименование организации, реализующий национальный проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадка для производственной деятельности | р.п. Варгаши, ул. Матросова,52 | Муниципальная | 2,21 | Имеется | Имеется | По предложению | По предложению |
| 2. | Площадка для производственной деятельности | Р.п. Варгаши, ул. Механизаторов,12 | Частная | 4 | Имеется | Имеются | По предложению | По предложению |
| 3. | Цех по производству железобетонных изделий, административное здание | р.п. Варгаши ул. Матросова,52 | Частная | 0,3 | Имеется | Имеется | По предложению | По предложению |
| 4. | Площадка на территории ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» | р.п. Варгаши, ул. Кирова, 83 | Федеральная собственность | 22,7 | Имеется | - | По предложению | По предложению |
| 5. | Земельный участок | 150м на северо-восток от жилого массива рабочего поселка Варгаши | Государственная собственность | 0,5 | Имеется | - | По предложению | По предложению |
| 6. | Земельный участок | 230м по направлению на запад от ул. Белинского,1А р.п. Варгаши | Государственная собственность | 4 | Имеется | - | По предложению | Администрация Варгашинского района |

#### 2.2.2. Прогноз численности населения

Изменения численности населения рабочего поселка Варгаши в период 2006 – 2010 гг. показывают устойчивую тенденцию снижения численности населения в пределах 39 человек. (Рис. 2). В среднем население рабочего поселка уменьшалось на 17,4 человек в год. При этом на фоне общей тенденции можно выделить несколько периодов с разными пиковыми значениями на фоне общей динамики изменения численности:

- 2006-2008 гг. – относительно стабильное сохранение численности постоянного населения, изменения в пределах 1 человека в год;

- 2008-2010 гг. – снижение численности населения в пределах 46 человек в год;

Из анализа изменений численности населения за 2006 – 2010 годы при отсутствии достоверных данных по возрастной структуре населения можно сделать следующие выводы:

- изменение численности населения рабочего поселка Варгаши показывает устойчивую тенденцию к сохранению рабочего посёлка как населенного пункта, несмотря на постоянное сокращение численности населения, связанное с процессами естественного воспроизводства.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных о возрастном составе населения, а также  планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения рабочего посёлка на период до 2020. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Рис.3)

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию снижения численности населения рабочего посёлка на период до 2015 г. до уровня 10050 человек,  на период до 2020 г. до уровня 9950 человек.

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной зависимости (Рис.4)

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов в местах своего постоянного жительства, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам. Данная зависимость (экспоненциальная),  основывающаяся на учёте приведённых данных изменения численности населения на период до 2015 г. до уровня 10060 человек,  на период до 2020 г. до уровня 9950 человек (совпадение с прогнозом, основанном на применении линейной зависимости).

3. Прогнозы, основывающиеся на полиномиальной зависимости (Рис. 5)

Полиномиальная зависимость показывает тенденцию снижения населения по естественным и механическим причинам на период до 2015 г. до уровня 9500 человек,  на период до 2020 г. до уровня 8800 человек.

Рис. 2. Динамика изменения численности населения р.п. Варгаши за 2006-2010 гг.

Рис. 3 Прогноз численности населения р.п. Варгаши на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2006 –01.01.2010 гг)

Рис. 4. Прогноз численности населения р.п. Варгаши на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная зависимость с учетом тенденций 2006 –01.01.2010 гг)

Рис. 5. Прогноз численности населения р.п. Варгаши на 2011 – 2030 гг. (полиномиальная зависимость с учетом тенденций 2006 –01.01.2010

Статус рабочего поселка Варгаши как центра локальной системы показывает тенденцию снижения численности населения рабочего посёлка и может способствовать дополнительному притоку населения из соседних муниципальных образований. Одновременно практическое «срастание» рабочего поселка с соседним населённым пунктом – селом Варгаши даёт основания к объединению данного населённого пункта с рабочим поселком Варгаши (на отдаленную перспективу).

На основании согласования прогноза численности населения (письмо администрации Варгашинского поссовета №1230 от 30 июня 2011 года) в проекте принимается следующий прогноз численности населения рабочего поселка Варгаши на 2015, 2020 годы (Таблица 29).

Таблица 29

Прогноз динамики изменения населения

рабочего поселка Варгаши на 2015, 2020 годы

| № п/п | Наименование сельсовета, населенного пункта | Прогноз численности на 2015 год | Прогноз численности на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В т.ч. р.п. Варгаши | 9280 | 9320 |

### 2.3. Обоснование жилищного строительства в рабочем поселке Варгаши

Существующий жилой фонд составляет 193620,0 м2 жилой площади.

Расчеты выполнены на основе определенной в п.п. 2.2. численности населения. При этом расчетная обеспеченность жилым фондом составит:

- на первую очередь (2015 год) -24 м2/ чел.;

- на расчетный срок (2020 год) - 25 м2/ чел.

Расчет необходимого жилого фонда на расчетный срок приведен в таблице 30.

Таблица 30

Расчет необходимого жилого фонда рабочего поселка Варгаши

|  | Население, чел. | Обеспеченность жилым фондом, м2/ чел. | Жилой фонд |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий Нов. строит-во м2 | Многокв. дома Нов. строит-во м2 | Индивид.дома Нов. строит-во м2 |
| существующее | 10154 | 19,1 | 193620,0 - | 99228,0 - | 94392,0 - |
| 1 очередь (2015 г.) | 9280 | 24 | 222720,0 29100,0 | 99228,0 0 | 123492,0 29100,0 |
| Расчетный срок (2020 г.) | 9320 | 25 | 233000,0 10280,0 | 99228,0 0 | 133772,0 10280,0 |

Таким образом объем нового жилищного строительства к 2020 году составит 39380 м2 жилого фонда.

По данным Статистического бюллетеня « Сведения о жилищном фонде в Варгашинском районе за 2009 год», Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области в настоящее время в рабочем поселке ветхий жилой фонд составляет 11578,0 м2 (6%), аварийный жилой фонд составляет 872,0 м2 (0,43%).

Из общего количества жилых территорий в проектных санитарно-защитных зонах находится 26,7  га существующей жилой территории.  Исходя из средней площади индивидуального жилого дома (53, 2 м2), в санитарно-защитных зонах и в береговой полосе озера Тайболино находится 7871,6 м2 жилого фонда.

Таким образом, убыль существующего жилого фонда в проектный период определена в размере 20321,6 м2.

Убыль распределяется следующим образом:

- в санитарно-защитных зонах и в береговой полосе- 7871,6 м2;

- ветхий и аварийный жилой фонд - 12450 м2.

На месте сноса ветхого жилого фонда предполагается строительство «взаимозаменяемого» жилого фонда. Количество «заменяемого» ветхого жилого фонда подлежит уточнению при разработке проекта организации санитарно-защитных зон.

Таким образом, необходимый жилой фонд, возводимый на резервных и включаемых в границу населенного пункта территориях составляет  47251,6 м2.

По данным о предельных размерах земельных участков, предоставляемых для ведения ЛПХ и ИЖС в муниципальных образованиях Варгашинского района, предоставленных администрацией района, размер земельных участков, предоставляемых в собственность составляет 0,02- 0,15 га. Коэффициент семейности принят – 2,6. Общая площадь нового индивидуального дома- 100 м2. Средняя обеспеченность жилым фондом к концу расчетного срока составит 25 м2/чел.

В результате комплексной оценки территории рабочего поселка выявлено 78, 9 га свободных территорий. Из них 46,9 га не пригодны для строительства по инженерно-геологическим условиям. Поэтому для первоочередного освоения выделяется 30 га территорий. Из них 22,5 га (75 %) отводится под жилую застройку.

При 100% новом строительстве на свободных территориях необходимо 70,9 га территорий, выделяемых под жилую зону. Таким образом, резервных территорий в черте рабочего поселка (30 га) недостаточно для обеспечения жилым фондом проектного населения на расчетный срок. Поэтому проектом предлагается включение в границы рабочего поселка садов, прилегающих к существующей территории и перевод их в жилую зону. Площадь жилых территорий, размещенных на включаемых в границы рабочего поселка участках составляет 15,7 га. Средняя площадь дома на присоединяемых участках принимается 53,2 м2 (средняя площадь существующего дома).

Проектом предлагается размещение 59,3 га жилой зоны, в том числе 30 га на землях первоочередного освоения и 15,7 га- жилые зоны на присоединенных садовых участках. Остальное развитие предлагается на территориях, подверженных предварительной инженерной и градостроительной подготовкам. В проектном предложении средний размер участка равен 0,11 га.

Кроме того, проектом предусматривается развитие территорий за расчетный срок на территориях, входящих в зону влияния рекультивируемой свалки ТБО.

Первая очередь строительства (до 2015 года)

На первую очередь строительства население рабочего поселка Варгаши по расчетам составит 9280 человек. Объем нового жилого фонда составит 29100,0 м2 общей площади. Новое строительство представлено  100% индивидуальной застройкой.

Убыль существующего жилого фонда первой очереди строительства определена в размере 8743,6  м2. Убыль распределяется следующим образом:

- в санитарно-защитных зонах и береговой полосе - 7871,6 м2

- аварийный жилой фонд - 872,0 м2

На месте сноса аварийного жилья предполагается строительство «взаимозаменяемого» жилого фонда.

Таким образом, на первую очередь необходимо строительство  36971,6 м2  жилого фонда на новых территориях.

Распределение нового жилого фонда первой очереди предполагается на территории присоединяемых садовых участков и на резервных территориях, входящих в существующую границу рабочего поселка.

На присоединенных территориях (15,7 га)  разместится 7593,0  м2 жилого фонда.

На резервных территориях разместится 29378,6  м2, что займет 32,3 га.

Расчетный срок (2015-2020 г.)

На расчетный срок население рабочего поселка Варгаши составит 9320 человек. Объем нового жилищного строительства - 10280,0 м2. Новое строительство представлено  100% индивидуальной застройкой.

Убыль жилого фонда в период с 2015-2020 годы составит:

- ветхий жилой фонд - 11578,0 м2

На месте сноса ветхого жилья предполагается строительство «взаимозаменяемого» жилого фонда.

Таким образом в период с 2015-2020 года на новых территориях необходимо строительство 10280,0  м2 жилого фонда. Он будет размещаться на резервных территориях, входящих в границы рабочего поселка и займет 11,3 га.

Новый жилой фонд  на 100% представлен индивидуальной жилой застройкой. Структура распределения нового жилого фонда по очередям строительства приведена в таблице 31.

Таблица 31

| Показатели, единицы измерения | существующее | Первая очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2020 г.) | Общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд, м2 общей площади | 193620,0 | 222720,0 | 233000,0 |  |
| Население расчетное, чел. | 10154 | 9280 | 9320 | 9320 |
| Новый жилой фонд: |  |
| Новое жилищное строительство, м2 из них: | - | 36971,6 | 21858,0 | 59701,6 |
| Включение садовых участков в границы поселка м2/га, | - | 7593,0 15,7 | - | 7593,0 15,7 |
| Строительство на резервных территориях, м2/га, | - | 29378,6 32,3 | 10280,0 11,3 | 39658,6 43,6 |
| Взаимозаменяемое строительство, м2 | - | 872,0 | 11578,0 | 12450,0 |

Среднегодовой ввод на расчетный период составит 5,1 тыс. м2 жилья в год. (2009-2020).

### 2.4. Планируемое функциональное зонирование территории рабочего поселка Варгаши

В основу проектного решения развития рабочего поселка Варгаши положен принцип упорядочения и развития функциональных зон с четким выделением жилой, производственной, общественно-деловой зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны рекреации, наряду с обеспечением между основными функциональными зонами рациональных транспортных связей. Для индивидуального жилищного строительства и организации иных новых функциональных зон в основном используются земли свободные от застройки и земли, включаемые в проектную границу рабочего поселка.

Функциональная и композиционная связность планировочной структуры поселка достигается за счет оптимизации транспортной системы и усиления системы озеленения общего пользования.

Система поселковых улиц и дорог построена на основе сложившейся улично-дорожной сети. Улица Социалистическая традиционно трактуется как главная улица поселка, что обусловлено ее сложившимся функционально-планировочным и композиционным значением.

#### 2.4.1. Жилая зона

Развитие жилой зоны предусматривается проектом на следующих территориях:

- в юго-восточной части Южного массива. Проектируемые кварталы индивидуальной жилой застройки разместятся на вновь застраиваемых территориях и на включаемых в границу населенного пункта садовых участках, переводимых под жилую застройку. Новая жилая территория составляет 30,4 га.

- в западной части Южного массива. Здесь предлагается размещение кварталов индивидуальной жилой застройки на свободных территориях. Новая жилая территория занимает 7,3 га.

- на свободных участках в пределах существующей жилой застройки. Здесь проектом предполагается размещение 21,6 га жилых территорий.

- кроме того проектом учтено «взаимозаменяемое» строительство жилья – строительство новых жилых домов на месте ветхих и аварийных зданий.

#### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Для обеспечения полной по объему и качественной по содержанию общественно-деловой зоны, проектом предложена 2-х ступенчатая система обслуживания населения.

- первая ступень - учреждения повседневного пользования (районного значения);

- вторая ступень - учреждения эпизодического пользования (поселкового значения).

В центральной части поселка сосредоточены учреждения поселкового значения, а также районного для жителей центрального жилого района.

Учитывая нынешнее состояние социально-значимых объектов обслуживания (образование, здравоохранение, культура) основные приоритеты и предпочтения отданы именно им.

Расчетные потребности предприятий этой сферы соответствуют требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области и СНиП 2.07.01-89*.

Для коммерческо-деловой сферы предприятий обслуживания предусмотрены необходимые общественные пространства, но имеется в виду, что развитие этих видов обслуживания будет осуществляться по принципу сбалансированности спроса и предложения.

В целях достижения нормативных радиусов обслуживания кроме общепоселкового центра, проектом предусмотрена организация общественных подцентров в районах новой застройки на основе существующих и вновь проектируемых учреждений.

Формирование общественно-деловой зоны поселка предусматривает сохранение существующих капитальных зданий, расширение существующей сети обслуживающих учреждений и формирование новых.

Общественно-деловая зона формируется в соответствии с планировочной структурой поселка и под ее влиянием.

Ядро поселкового центра имеет достаточно протяженную планировочную структуру. Основные общественные здания расположены вдоль улицы Социалистической. Административно-деловая зона формируется на основе существующей градостроительной ситуации. Здание администрации, а также строящийся торгово-офисный центр находятся на перекрестке улиц Чкалова и Матросова.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума на расчетный срок представлен в таблице 32.

Таблица 32

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума на расчетный срок

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания, ед. измерения | Норматив по Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области | Потребность, всего | Существующее, сохраняемое | Требуется к размещению | Размещено в проекте | Размеры земельных участков, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |
| 1) Детские дошкольные учреждения, место | Уровень обеспеченности детей (0-6 лет) 85% | 700 | 5/459 | 241 | 280 | Не менее 0,56 га | Строительство 2 детских дошкольных учреждений на 140 мест в новых жилых районах |
| 2) Общеобразовательные учреждения, учащиеся | Уровень охвата школьников I-XI классов-100% | 1292 | 3/1370 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% |
| 3) Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения, учащиеся | По заданию на проектирвание | 280 | 1/400 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4) Детские дома-интернаты, место /1 тыс. чел. | 3 места на 1000 человек | 30 | 1/32 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% |
| 5) Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов, место / 1 тыс. чел. | 3 места на 1000 жителей | - | - | 140 | 140 | Не менее 1,1 га | Дом- интернат предназначен для обслуживания всего района |
| 6) МУ «Варгашинская центральная районная больница», коек/ 1 тыс. чел. | 6 коек на 1000 жителей | 121 | 75 | - | 46 | Не менее 1,7 га | Реконструкция существующего здания |
| 7) Поликлиника, посещений/1 тыс. жителей | 22 посещений в смену на 1000 жителей | 223 | 1/475 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% |
| 8) Аптеки | - | - | 1 | - | - | - | Допускается размещение аптеки |
| 9) Аптечный пункт | - | - | 4 | - | - | - | 1 единица |
| Учреждения культуры и искусства |
| 10)Клубы, посетительское место/ 1 тыс. чел | 80 мест на 1000 жителей | 746 | 2/497 | 249 | 250 | - | Реконструкция существующего клуба и размещение нового в проектируемой жилой зоне |
| 11) Библиотеки, тыс. ед. /кол-во посадочных мест | св. 5 до 10 тыс.чел 3 чит.мест 4 тыс. 2 места | 28 | 2/118 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% |
| 12) Прочие учреждения культуры и искусства, 10% от общего числа школьников | 10% от общего числа школьников | 129 | 2/185 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 13) Магазины, м2 торговой площади/ 1 тыс. чел. | 280 м2 торговой площади/ 1 тыс. чел. | 2610 | 5366,5 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% (возможно размещение дополнительных объектов) |
| 14) Рыночные комплексы и ярмарки, м2 торговой площади / 1 тыс. чел. | 24-40 м2 торговой площади /1 тыс. чел. | 223,7 | 2/174 | 49,7 | 54 | 54 м2 | Размещение рыночного комплекса на 9 торговых мест |
| 15) Предприятия общественного питания, место/ 1 тыс. чел. | 40 мест на 1000 жителей | 373 | 250 | 123 | 150 | Не менее 0,2 га | Размещение 2-х предприятий общественного питания на 100 и 50 мест |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16) Предприятия бытового обслуживания, рабочее место/ 1 тыс. чел. | 5 рабочих места на 1000 жителей | 51 | 132 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% |
| 17) Гостиница | 6 мест на 1000 жителей | 61 | 32 | 29 | 29 | Не менее 0,16 га | Размещение гостиницы Вдоль дороги реионального значения вне границ рабочего поселка |
| 18) Пож. депо, пож. автомобили/1 тыс. чел | 0,4 пож. автомобиля на 1000 чел. | 4 | 1 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% |
| 19) Кладбище, га/ 1 тыс. чел | 0,24 га на 1000 жителей | 2,4 | 6,8 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 20) Отделения связи, объект/ 1 тыс. жителей | 1 на 9-25 тыс. жителей | 1 | 3 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% |
| 21) Отделения и филиалы сберега- тельного банка СССР, операционное место на 1-2 тыс.чел | 1 место на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - | - | Современная обеспеченность >100% |

В проекте предусматривается размещение объектов и учреждений обслуживания местного значения согласно требованиям обеспечения социально-гарантированного минимума. В условиях рыночных отношений возможно размещение дополнительных объектов обслуживания в зависимости от спроса населения и привлечения частных инвестиций.

Учреждения образования

Учебно-воспитательные учреждения и учреждения дополнительного образования расположены как в центральной части поселка, так на вновь осваиваемых территориях в соответствии с расчетными потребностями и радиусами обслуживания.

Расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) принят в пределах 85% охвата детей в возрасте 1-6 лет. Общая потребность  в ДОУ на расчетный срок составит 700 мест. По данным паспорта Варгашинского поссовета, на 01.01.10  количество мест в ДОУ рабочего поселка составило 459 мест. Для достижения нормируемого уровня обеспечения населения местами в ДОУ на расчётный срок необходимо строительство дошкольных образовательных учреждений на 241 место.

Расчет потребности мест в образовательных учреждениях общего среднего образования произведен в соответствии с учетом 100 %-го охвата детей неполным средним образованием и 75 % детей - средним образованием, при обучении в одну смену. Существующие на сегодняшний день в рабочем поселке Варгаши школы полностью обеспечивают проектную потребность. Проектом не предусматривается строительство новых образовательных учреждений общего среднего образования. В целях достижения соответствия нормативным документам обеспеченности населенного пункта образовательными учреждениями, проектом предлагается реконструкция существующих зданий школ.

На расчётный период проектом предлагается строительство в рабочем поселке двух ДОУ на 140 мест каждый в новых проектируемых жилых массивах с учетом радиусов доступности, которые частично обслужат и существующую жилую застройку.  Количество проектируемых мест (280) превышает количество необходимых (241). Это связано с тем, что ДОУ рабочего поселка предназначены частично для обслуживания близлежащих населенных пунктов

Учреждения культуры

Проектом предлагается реконструкция существующих учреждений культуры. Кроме того, для достижения нормативного обеспечения населения культурно-развлекательными учреждениями, проектом предлагается размещение здания клуба в новой застройке.

Учреждения здравоохранения

Проектом предлагается реконструкция и расширение Центральной районной больницы. В результате преобразований проектом предусматривается добавление 46 коек.

Учреждения спорта

Проектом предусмотрена реконструкция существующего спортивного ядра в Северном жилом массиве, недалеко от озера Чаша.

На первую очередь предусматривается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом в проектируемой застройке в Южном массиве.

Учреждения розничной торговли и общественного питания

В соответствие с Региональными нормативами Курганской области проектом на расчетные сроки предлагается строительство ряда новых объектов торговли и общественного питания.

I очередь:

- размещение двух магазинов непродовольственных товаров с учетом пешеходной доступности и равномерного обслуживания населения (в северной и южной части поселка);

- устройство минирынка на 9 торговых мест в южной части рабочего поселка;

- строительство объекта общественного питания на 50 мест на территории новой жилой застройки в южной части поселка

II очередь:

- размещение двух магазинов непродовольственных товаров с учетом пешеходной доступности и равномерного обслуживания населения на развиваемых территориях;

- строительство объекта общественного питания на 100 мест в южной части рабочего поселка на территории нового строительства.

Социальная защита населения

Проектом предлагается размещение в рабочем поселке Варгаши дома престарелых на 100 мест.

Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено с учетом обеспеченности населения поселка и радиусами доступности объектов обслуживания.

#### 2.4.3. Производственная и коммунально-складская зона

Проектом предлагается развитие новых промышленных площадок на выделенных инвестиционно-привлекательных площадках, определяемых Стратегией социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года и на свободных от застройки участках:

- площадка для производственной деятельности – ул. Матросова, 52 (2,21 га);

- площадка для производственной деятельности – ул. Механизаторов,12 (4 га);

- площадка на территории ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» - ул. Кирова,83(22,7 га);

- земельный участок  - 230 м по направлению на запад от ул. Белинского,1А (4 га).

Кроме того, проектом предлагается развитие новых территорий для промышленной деятельности на свободных от застройки территориях на западе южной части поселка и на западе северной части поселка. Часть этих территорий предназначена для переноса ряда существующих промышленных предприятий, в границы санитарно-защитных зон которых попадает существующая жилая застройка (лесхоз, пилорама).

Проектом устанавливается максимально допустимый класс вредности предприятий, располагаемых на проектируемых площадках и размер санитарно-защитных зон.

#### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана предлагается создание целостной и открытой функционально-планировочной структуры рабочего поселка. Решение этой задачи во многом будет  обусловлено формированием развитой и дифференцированной улично-дорожной поселковой сети.

Улично-дорожная сеть

Проектом предусмотрено сохранение категории главной улицы для улиц Социалистическая, Матросова, Комсомольская, Сибирская, Гайдара, Восточная. Предполагается присвоение категории главной улицы для улиц Чкалова, Колхозная, Чернышевского, Кирова, Белинского для связи жилых территорий с общественным центром (общая протяженность реконструируемых в связи со сменой категории улиц составляет 10,51 км).

Криволинейная трассировка некоторых улиц и дорог обусловлена сложившейся планировкой, наличием естественных преград и сохранена.

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура обеспечивает связь всех  планировочных зон. Необходимая связность планировочной структуры достигается за счет пробивки дополнительных улиц (сквозных широтных и меридиональных связей между существующим поселком  и вновь осваиваемой территорией). В соответствии с принятыми планировочными решениями улично-дорожная сеть проектируемой части поселка организована на основе регулярной (прямоугольной) схемы.

Предполагаемое проектом развитие зоны транспортной инфраструктуры включает в себя строительство 17,21 км улиц и дорог с твердым покрытием,

из них:

- поселковых дорог – 2,38 км,

- главных – 0,49 км,

- основных улиц в жилой застройке – 7,75 км,

- второстепенных улиц в жилой застройке – 6,59 км.

Проектом предлагается приведение параметров поперечных профилей улиц и дорог рабочего поселка к требованиям СНиП(см. Приложение 1).

В целом проектируемая сеть улиц и дорог обеспечивает пропуск транспортных потоков в полном объеме. За расчетный срок предлагается сооружение путепровода через магистральные железнодорожные пути со съездами и пешеходными путями в районе существующего западного железнодорожного переезда.

Общественный транспорт

Проектом предлагается сохранение действующей системы общественного транспорта, состоящей из междугородних автобусных маршрутов и регулярно следующих электропоездов.

В организации внутрипоселкового общественного транспорта необходимость отсутствует.

Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Хранение личного автотранспорта на территории рабочего поселка осуществляется преимущественно на личных приусадебных участках. В сооружении автостоянок и паркингов необходимость отсутствует. Планируется сооружение мест для временного хранения автотранспортных средств вблизи проектируемых объектов социально-культурного и бытового назначения.

Таблица 33

Основные показатели транспортной инфраструктуры

| № | Наименование | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего, км | 76,70 | 93,91 |
|  | в том числе: - поселковая дорога, км - главная улица, км - улицы в жилой застройке, км | 5,60 11,92 59,18 | 7,98 22,92 63,04 |
|  | в том числе: - основные, км: - второстепенные, км | 32,60 26,58 | 29,84 33,17 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 5,73 | 6,84 |

Плотность основной улично-дорожной сети составит 4,43 км/км2 при нормативе 1,50 км/км2.

#### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

В настоящем проекте произведён анализ состояния существующих инженерных сетей и сооружений, произведены расчёты на полный объём жилищного строительства, а также учреждений и предприятий обслуживания. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры рабочего поселка Варгаши вносились на основании нормативной документации «Региональные нормы градостроительного проектирования Курганской области», утвержденной постановлением №178 правительства Курганской области от 31.03.09г.

Существующие и запроектированные объекты инженерной инфраструктуры, а также предлагаемые мероприятия по развитию инженерных систем рабочего поселка Варгаши отображены на картографических материалах:

6.1.Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения рабочего поселка Варгаши. Водоснабжение и водоотведение.

6.2.Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения рабочего поселка Варгаши. Энергоснабжение.

Для расчетов нагрузок проектируемая территория поселка поделена на жилые группы (приложение 2), численность населения и жилой фонд которых сведены в таблицы 34 и 35.

Таблица 34

Сводная таблица исходных данных для расчета нагрузок на 1 очередь строительства (2015 г.)

| Жилая группа | на 2015 г. |
| --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Жилой фонд, тыс. м2 |
|  | индивидуальный жилой сектор | многоквартирные дома | существующий | проектный (индивидуальный жилой сектор) |
|  |  |  | индивидуальный жилой сектор | многоквартирные дома |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилая группа 1 | 353 | 154 | 7,37 | 3,21 | 4,07 |
| Жилая группа 2 | 162 | 615 | 3,38 | 12,75 |  |
| Жилая группа 3 | 921 | 154 | 19,25 | 3,20 |  |
| Жилая группа 4 | 1039 | 2000 | 21,73 | 41,60 | 0,87 |
| Жилая группа 5 | 169 |  | 3,50 |  | 0,36 |
| Жилая группа 6 | 2094 | 1231 | 43,76 | 25,75 | 8,55 |
| Жилая группа 7 | 388 |  | 8,12 |  | 15,24 |
| ИТОГО: | 5126 | 4154 | 107,11 | 86,51 | 29,10 |

Таблица 35

Сводная таблица исходных данных для расчета нагрузок на 2 очередь строительства (2020 г.)

| Жилая группа | на 2020 г. |
| --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Жилой фонд, тыс. м2 |
|  | индивидуальный жилой сектор | многоквартирные дома | существующий | проектный (индивидуальный жилой сектор) |
|  |  |  | индивидуальный жилой сектор | многоквартирные дома |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилая группа 1 | 355 | 155 | 7,37 | 3,21 | 4,07 |
| Жилая группа 2 | 163 | 617 | 3,38 | 12,75 |  |
| Жилая группа 3 | 925 | 155 | 19,25 | 3,20 |  |
| Жилая группа 4 | 1043 | 2009 | 21,73 | 41,60 | 0,87 |
| Жилая группа 5 | 170 |  | 3,50 |  | 4,78 |
| Жилая группа 6 | 2102 | 1236 | 43,76 | 25,75 | 8,55 |
| Жилая группа 7 | 390 |  | 8,12 |  | 21,10 |
| ИТОГО: | 5148 | 4172 | 107,11 | 86,51 | 39,38 |

Водоснабжение

Администрацией Варгашинского района разработана муниципальная программа  «Развитие системы водоснабжения в Варгашинском районе на 2009-2013 гг.» (утверждена постановлением администрации Варгашинского района №107 от 8 июля 2009г.). Целью программы является обеспечение населения чистой водопроводной водой, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, стабилизация и развитие систем водоснабжения жилищно-коммунального комплекса Варгашинского района, формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения Варгашинского района, сохранение здоровья людей.

Водопотребление по рабочему поселку Варгаши согласно произведенным расчетам на 2020г. составит 2633,08 м3/сутки (таблица 36). При расчетах были учтены потребления существующих и новых объектов соцкультбыта и промплощадок.

Расход воды на пожаротушение предусмотрен из системы водоснабжения и принят в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проектное водопотребление поселка определено:

На 1 очередь строительства (2015 г.) - 2581,01м3/сутки

На расчётный срок (2020 г.) –2633,08 м3/сутки.

Таблица 36

Водопотребление рабочего поселка Варгаши

на I очередь и расчетный срок

| Жилая группа | Норма на 1 чел., л/сут. | Максимальный суточный расход на I очередь (2015г.), м3/сут | Максимальный суточный расход на расчетный срок (2020г.), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилая группа 1 |  | 102,43 | 103,04 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 67,78 | 68,16 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 225 | 34,65 | 34,88 |
| Жилая группа 2 |  | 169,48 | 170,12 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 31,10 | 31,30 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 225 | 138,38 | 138,83 |
| Жилая группа 3 |  | 211,48 | 212,48 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 176,83 | 177,60 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 225 | 34,65 | 34,88 |
| Жилая группа 4 |  | 649,49 | 652,28 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 199,49 | 200,26 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 225 | 450,00 | 452,03 |
| Жилая группа 5 |  | 32,45 | 32,64 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 32,45 | 32,64 |
| Жилая группа 6 |  | 679,02 | 681,68 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 402,05 | 403,58 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 225 | 276,98 | 278,10 |
| Жилая группа 7 |  | 74,50 | 74,88 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 74,50 | 74,88 |
| Полив |  | 278,40 | 279,60 |
| Неучтенные расходы (20%) |  | 383,77 | 426,37 |
| ИТОГО: |  | 2581,01 | 2633,08 |

Основным источником водоснабжения населения принято Пичугинское месторождение подземных вод (приложение 3), возможность забора хозяйственно-питьевой воды 2100 м3/сут.

Запасов воды подземного источника недостаточно для покрытия объемов потребления. Необходимый объем питьевой воды, забираемый из реки Тобол на нужды населения рабочего поселка Варгаши, на расчетный срок составит 540 м3/сут. Проектом предлагается сохранение существующего водоотбора  из поверхностного источника реки Тобол через станцию водоочистки города Курган и строительство нового водопровода Курган - Юрахлы вдоль существующего продольного водопровода «Курган-Макушино». Перед подачей воды потребителям от нового источника необходимо провести очистку, для чего проектом предлагается установка станции водоподготовки в северной части населенного пункта.

В настоящее время централизованная система водоснабжения на территории рабочего поселка Варгаши развита слабо, оборудование систем изношено и требует замены. Предложенная система водоснабжения позволяет полностью обеспечить на расчетный срок население, все объекты соцкультбыта и промышленности водой питьевого качества. Для повышения уровня комфорта проживания населения проектом предусмотрено 100 % обеспечение поселка централизованным водоснабжением с вводом в дом.

Запроектированная система водоснабжения – хозяйственно-питьевая комбинированная противопожарная с установкой пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга, тупиковые водопроводы не более 200 м. Трубы предложены полиэтиленовые. Диаметры, трассировка труб, размещение пожарных гидрантов уточняются на следующих стадиях проектирования.

Трассировка существующих и проектируемых водопроводов представлена на графических материалах «6.1.Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и водоотведение». Согласно предложениям перспективного водоснабжения предусматривается кольцевая система магистральных водопроводов. Существующие тупиковые трубопроводы закольцовываются для бесперебойной подачи воды в застройку и обеспечения пожарной безопасности. Трассировка трубопроводов предусмотрена в пределах красных линий, к перекладке  предложены водопроводы, проходящие в застройке:

- ул. Солнечная;

- ул. Зорге;

- ул. Радионова.

Объем неприкосновенного запаса воды включает расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение во время пожаров и расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды из расчета 3max часовых расходов, при этом учтен объем воды для регулирования неравномерности. В настоящее время на сети установлены резервуары общим объемом 1200 м3. Согласно проведенным расчетам общий объем составит 1500 м3, проектом предусмотрена установка емкостей непосредственно на территории новой станции водоподготовки.

Принцип водоснабжения ВзППСО (ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»)  на расчетный срок предлагается сохранить:

- техническое водоснабжение ОАО ВзППСО осуществлять от 3 трубчатых колодцев;

- воду на хозяйственно-питьевые нужды забирать из централизованной сети поселка.

На основании программы «Развитие системы водоснабжения в Варгашинском районе на 2009-2013 гг.» настоящим проектом предложены следующие мероприятия, обеспечивающие развитие и сохранение стабильной работы системы водоснабжения рабочего поселка Варгаши:

- модернизация насосной станции рабочего поселка Варгаши;

- строительство водовода село Пичугино - рабочий поселок Варгаши (225 мм);

- строительство станции водоподготовки в рабочем поселке Варгаши для очистки подземных вод Пичугинского месторождения;

- замена изношенных труб на новые полимерные, с учетом диаметров;

- обеспечение необходимым объемом хозяйственно-питьевой воды существующих и проектируемых на 1 очередь объектов соцкультбыта.

Проектом предлагается сохранить все существующие резервуары в водонапорных башнях, предусмотреть их реконструкцию, а так же строительство новых на территориях проектных водозаборов. Объем новых резервуаров  - 300 м3, размещение – территория новой станции водоподготовки.

Следует учесть, что для возможности использования воды Пичугинского месторождения в хозяйственно-питьевых целях, согласно СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения», необходимо предусмотреть создание вокруг проектных водозаборных скважин зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3 поясов. I пояс ЗСО (пояс строгого режима) в условиях недостаточно защищенного водоносного комплекса должен иметь радиус 50 м вокруг скважины. В его пределах запрещено размещение каких-либо сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации водозабора. Размер II пояса, предназначенного для защиты водозабора от микробного загрязнения, рассчитывается, исходя из времени вертикальной фильтрации потенциально загрязненных подземных вод до водоносного горизонта и выживаемости микроорганизмов. III пояс ЗСО устанавливается в пределах водосборной площади участка.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация.

Перспективный объем хозяйственно-бытовых стоков поселка определен:

На 1 очередь строительства (2015 г.) – 1836,73 м3/сутки

На расчётный срок (2020 г.) –1861,82 м3/сутки.

Расчет объемов хозяйственно-бытовых стоков сведен в таблицу 37.

Таблица 37

Расчет объема хозяйственно-бытовых стоков от застройки рабочего поселка Варгаши

на I очередь и расчетный срок

| Жилая группа | Среднесуточный объем стоков (на 2015 г.), м3/сут | Среднесуточный объем стоков (на 2020 г.), м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилая группа 1 | 85,43 | 85,94 |
| Индивидуальные жилые дома | 56,48 | 56,80 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 28,95 | 29,14 |
| Жилая группа 2 | 141,54 | 142,08 |
| Индивидуальные жилые дома | 25,92 | 26,08 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 115,62 | 116,00 |
| Жилая группа 3 | 176,31 | 177,14 |
| Индивидуальные жилые дома | 147,36 | 148,00 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 28,95 | 29,14 |
| Жилая группа 4 | 542,24 | 544,57 |
| Индивидуальные жилые дома | 166,24 | 166,88 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 376,00 | 377,69 |
| Жилая группа 5 | 27,04 | 27,20 |
| Индивидуальные жилые дома | 27,04 | 27,20 |
| Жилая группа 6 | 566,47 | 568,69 |
| Индивидуальные жилые дома | 335,04 | 336,32 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 231,43 | 232,37 |
| Жилая группа 7 | 62,08 | 62,40 |
| Индивидуальные жилые дома | 62,08 | 62,40 |
| Неучтенные расходы (20%) | 235,61 | 253,80 |
| ИТОГО: | 1836,73 | 1861,82 |

Предлагаемая схема  канализования решает отвод бытовых стоков на расчетный срок от всей застройки поселка как существующей, так и перспективной. Из-за сложного рельефа местности с множеством возвышенностей, водоразделов и тальвегов, а также проходящей через поселок железной дороги проектом предусмотрено 2 раздельные напорно-самотечные системы, собирающие бытовые стоки на очистные сооружения в южной и северной частях поселка. Сброс очищенных вод соответственно предполагается осуществлять в озеро Тележное и озеро М. Максимково. Для сбора хозяйственно-бытовых стоков от застройки проектом предложена реконструкция существующей системы с заменой труб.

Предлагаемые этапы очистки бытовых отходов на перспективных очистных сооружениях:

- механическая очистка

- физико-химическая реагентная одноступенчатая (скорые зернистые фильтры, сорбционные фильтры).

Состав сооружений: песколовка, аккумулирующая емкость (отстойник), бункер для обезвоживания осадка, отстойник флокулятор, накопитель-уплотнитель осадка, сгуститель осадка, фильтр-пресс рамный, реагентное хозяйство.

Для существующих и перспективных промышленных площадок для очистки производственных стоков проектом предлагается установка специальных очистных сооружений.

Прокладку проектируемых трубопроводов необходимо производить в границах красных линий. Трассировка канализационных коллекторов приведена на графических материалах «6.1.Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и водоотведение». Размещение смотровых и перепадных  колодцев, расчет уклонов трубопроводов производятся на следующих этапах проектирования. Определение диаметров канализационных коллекторов произведено по укрупнённым показателям и требует уточнения на последующих стадиях проектирования.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения управлением по развитию территории Администрации Варгашинского района разработана муниципальная программа  «Развитие системы водоотведения в Варгашинском районе на 2009-2013 гг.» (утверждена постановлением администрации Варгашинского района №108 от 8 июля 2009г.). Цель программы - создание условий бесперебойного, качественного и рационального  водоотведения, развитие канализационных сетей, строительство очистных сооружений.

Первоочередные мероприятия, предлагаемые настоящим проектом на основании программы:

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для отвода бытовых отходов от всех существующих и проектируемых объектов рабочего поселка Варгаши: от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промышленных площадок;

- строительство двух комплексов очистных сооружений в северной и южной частях рабочего поселка Варгаши со сбросом очищенных вод в озеро Тележное и озеро М. Максимково.

Ливневая канализация.

Проектом предусмотрено канализование дождевых стоков смешанной системой (совмещенная открытого и закрытого типа) ливневой канализации. Воду от застройки планируется отводить по системе открытых желобов и каналов; далее дождевые стоки собираются дождеприемниками из ливневых труб с кровли, улавливаются системами линейного водоотвода, закрытыми решетками разнообразного типа, входящими в конструкцию тротуаров, дорог и площадей, и через пескоуловители (фильтры грубой очистки) попадают в сеть подземных трубопроводов большого диаметра, оборудованные колодцами – коллекторами. К коллекторам подключаются отдельные системы ливневой канализации. Дальнейший отвод осадков производится на очистные сооружения.

Прокладка главных собирающих коллекторов предусмотрена в пределах красных линий следующих улиц:

ул. Матросова;

ул. Комсомольская;

ул. Харлова;

ул. Железнодорожная;

ул. Белинского;

ул. Пушкина;

ул. Лесная;

ул. Космонавтов.

Система сбора дождевых стоков была разделена на 2 независимые системы – северную и южную из-за следующих факторов, ведущих к удорожанию обустройства самотечных систем, - сложного рельефа; железной дороги, пересекающей поселок с востока на запад. Очистные сооружения предусмотрены для обеих систем: для северной со сбросом в озеро Тележное, для южной – в озеро М. Максимково.

Основной принцип работы ливневых очистных сооружений: из распределительного колодца ливневые стоки попадают в пескоотделитель, где оседают взвешенные вещества. За пескоотделителем располагается масло-бензоотделитель, в котором нефтепродукты отделяются от воды. Для более полной и качественной очистки сточных вод после масло-бензоотделителя устанавливается сорбционный блок, из которого очищенная вода попадает в колодец отбора проб.

Прокладку проектируемых трубопроводов необходимо производить в границах красных линий. Трассировка ливневых коллекторов приведена на графических материалах «6.1.Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и водоотведение». Размещение смотровых и перепадных  колодцев, расчет уклонов трубопроводов производятся на следующих этапах проектирования. Определение диаметров собирающих коллекторов произведено по укрупнённым показателям и требует уточнения на последующих стадиях проектирования.

Запроектированная система ливневой канализации решает следующие задачи:

- предохранять тротуары, дороги, отмостки зданий от разрушения потоком дождевой и сбрасываемой с крыши воды;

- не допустить подмокания фундамента, затопления подвалов;

- защитить от эрозии склоны почвы, не допустить заболачивания.

Теплоснабжение.

Общее перспективное теплопотребление (расход на централизованную систему и индивидуальные источники) составит:

на 1 очередь строительства (2015 г.) – 74,49 Гкал/час;

на расчётный срок (2020 г.) –77,41 Гкал/час.

Рассчитанные объемы сведены в таблицу 38.

Таблица 38

Расчет объемов теплопотребления рабочего поселка Варгаши

на I очередь и расчетный срок

| Жилая группа | Теплопотребление, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Централизованное теплоснабжение (на 2020 г.) | Индивидуальные источники отопления |
|  |  | на 2015 г. | на 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилая группа 1 | 1,03 | 3,50 | 3,50 |
| Жилая группа 2 | 4,07 | 1,08 | 1,08 |
| Жилая группа 3 | 1,02 | 6,14 | 6,15 |
| Жилая группа 4 | 13,29 | 7,18 | 7,18 |
| Жилая группа 5 |  | 1,22 | 2,47 |
| Жилая группа 6 | 8,22 | 16,37 | 16,38 |
| Жилая группа 7 |  | 6,89 | 8,54 |
| Промышленные площадки (ВзППСО) | 4,48 |  |  |
| ИТОГО: | 32,11 | 42,38 | 45,30 |

Перспективное теплопотребление рабочего поселка Варгаши рассчитано согласно нормативной документации «Региональные нормы градостроительного проектирования Курганской области».  Расчеты велись в соответствии с проектными решениями:

- сохранение теплоснабжения многоквартирных жилых зданий и объектов культурно-бытового назначения от централизованной системы рабочего поселка Варгаши;

- перевод существующей индивидуальной застройки на теплоснабжение от индивидуальных газовых отопительных установок;

- теплоснабжение новой жилой застройки и перспективных объектов соцкультбыта от индивидуальных газовых установок.

Общая мощность существующих источников централизованного теплоснабжения (32,6 Гкал/час) достаточна  для обеспечения существующей секционной жилой застройки (многоквартирные дома), зданий культурно-бытового назначения, общее теплопотребление этих объектов на расчетный срок  32,1 Гкал/час.

Для проектируемых объектов социально-бытового назначения предусматриваются небольшие маломощные котельные установки, необходимая производительность которых рассчитывается при рабочем проектировании.

Перевод жилой застройки на теплоснабжение от газовых индивидуальных источников производится в соответствии с подключения потребителей к централизованной системе газоснабжения низкого давления (см. раздел «Газоснабжение»).

Газоснабжение.

Проектное газопотребление поселка определено:

На 1 очередь строительства (2015 г.) – 12066,89 м3/час

На расчётный срок (2020 г.) – 12506,43 м3/час.

Расчет газопотребления выполнен с учетом расхода газа на отопительные установки, газовые плиты и водонагреватели,полученные результаты сведены в таблицу 39.

Таблица 39

Расчет газопотребления рабочего поселка Варгаши на I очередь и расчетный срок

| Жилая группа | на 2015 г. | на 2020 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Расход газа на бытовые нужды, м3/час | Потребность в топливе, м3/час | Суммарная потребность в газе, м3/час | Расход газа на бытовые нужды, м3/час | Потребность в топливе, м3/час | Суммарная потребность в газе, м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилая группа 1 | 72,43 | 663,24 | 735,66 | 72,86 | 666,18 | 739,03 |
| Жилая группа 2 | 111,00 | 757,35 | 868,35 | 111,43 | 757,35 | 868,78 |
| Жилая группа 3 | 153,57 | 1052,94 | 1206,51 | 154,29 | 1054,41 | 1208,70 |
| Жилая группа 4 | 434,14 | 3008,82 | 3442,97 | 436,00 | 3010,29 | 3446,29 |
| Жилая группа 5 | 24,14 | 179,41 | 203,55 | 24,29 | 363,24 | 387,52 |
| Жилая группа 6 | 475,00 | 3616,18 | 4091,18 | 476,86 | 3617,65 | 4094,50 |
| Жилая группа 7 | 55,43 | 1013,24 | 1068,66 | 55,71 | 1255,88 | 1311,60 |
| Промышленные площадки (ВзППСО) |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |
| ИТОГО: | 1325,71 | 10291,18 | 12066,89 | 1331,43 | 10725,00 | 12506,43 |

Проектом предлагается 100% газификация рабочего поселка с подключением к существующей сети газоснабжения перспективных потребителей:

- жилой застройки (существующей не газифицированной и предложенной к строительству настоящим проектом);

- новых промышленных площадок.

Проектные предложения внесены с учетом оборудования всей индивидуальной застройки газовыми плитами, водонагревателями, отопительными установками, работающими на газу.

Предлагаемая система подачи газа решена таким образом, что позволяет газифицировать на расчетный срок всех потребителей. Существующую не газифицированную жилую застройку предлагается подключить к сложившейся сети низкого давления, для новой жилой застройки проектом предусматривается прокладка газопроводов-отводов высокого давления 0,6 МПа от газораспределительной станции (ГРС «Варгаши») к запроектированным газорегуляторным пунктам, размещаемым по проекту в центре нагрузок. Новые жилые дома, предлагаемые к строительству в существующей застройке предполагается подключить к сложившейся системе газоснабжения низкого давления, для отдаленных проектируемых жилых групп (в южной и восточной частях населенного пункта) настоящим проектом предусмотрены прокладка газопроводов высокого давления 0,6 МПа к центру нагрузок, где по проекту размещаются перспективные газорегуляторные пункты.

Трассировка существующих и перспективных газопроводов отражена на графических материалах «6.2.Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Энергоснабжение».

Разработка систем газоснабжения низкого давления, уточнение трассировки, диаметров газопроводов и размещения газорегуляторных пунктов производятся на этапах рабочего проектирования.

Электроснабжение.

Проектное электропотребление рабочего поселка определено:

На 1 очередь строительства (2015 г.) – 7,15 МВт;

На расчётный срок (2020 г.) – 7,17 МВт.

Результаты расчета потребления ресурсов по жилым группам поселка приведены в таблице 40.

Таблица 40

Расчет электрических нагрузок рабочего поселка Варгаши на I очередь и расчетный срок

| Жилая группа | Удельная расчетная электрическая нагрузка жилых и общественных зданий, кВт/квартира (кВт/дом) | Расчетная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | на I очередь строительства (2015 г.) | на расчетный срок (2020г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилая группа 1 |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1,4 | 0,19 | 0,19 |
| Многоквартирные жилые дома сцентрализованным внутренним водопроводом, канализацией | 2,0 | 0,12 | 0,12 |
| Жилая группа 2 |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1,4 | 0,09 | 0,09 |
| Многоквартирные жилые дома сцентрализованным внутренним водопроводом, канализацией | 2,0 | 0,47 | 0,47 |
| Жилая группа 3 |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1,4 | 0,50 | 0,50 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 2,0 | 0,12 | 0,12 |
| Жилая группа 4 |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1,4 | 0,56 | 0,57 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 2,0 | 1,54 | 1,54 |
| Жилая группа 5 |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1,4 | 0,09 | 0,09 |
| Жилая группа 6 |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1,4 | 1,13 | 1,13 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 2,0 | 0,95 | 0,95 |
| Жилая группа 7 |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1,4 | 0,21 | 0,21 |
| Неучтенные расходы (20%) |  | 1,19 | 1,20 |
| ИТОГО: |  | 7,15 | 7,17 |

Согласно программе «Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 г.» (утверждена постановлением администрации Варгашинского района № 39 от 2 апреля 2010 г.) резервных мощностей электроподстанций Варгашинского района достаточно для обеспечения бесперебойного питания электроэнергией застройки всех населенных пунктов.

На стадии проектирования генерального плана схема электроснабжения решается до распределительных подстанций (РП) с условным размещением трансформаторных пунктов (ТП).

К первоочередным мероприятиям отнесено обеспечение электроснабжением проектной застройки 1 очереди строительства. Новые жилые дома, предлагаемые к строительству в существующей застройке предполагается подключить к сложившейся системе подачи энергии низкого напряжения, для отдаленных проектируемых жилых групп (в южной и восточной частях населенного пункта) настоящим проектом предусмотрены прокладка кабелей высокого напряжения 10 кВ от ВЛ 10 кВ к перспективным трансформаторным пунктам по существующим улицам:

- ул. Кирова;

- ул. Космонавтов

Местоположение трансформаторных пунктов, трассировка проектируемых линий 10 кВ приведены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений. Схема энергоснабжения».

Уточнение размещения, количества трансформаторных пунктов, трассировка линий низкого напряжения выполняются на рабочих этапах проектирования.

Связь.

В соответствии с «Региональными нормами градостроительного проектирования Курганской области» телефонизация и радиофикация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым в данной застройке 2,6, расчеты количества телефонных номеров и радиоточек в поселке на I очередь и расчетный срок сведены в таблицы 41 и 42.

Таблица 41

Расчет количества телефонных номеров рабочего поселка Варгаши на I очередь и расчетный срок

| Жилая группа | Численность населения, тыс. чел. | Количество телефонных номеров, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2015 г. |
| Жилая группа 1 | 507 | 195 | 103 | 280 |
| Жилая группа 2 | 777 | 299 |  |  |
| Жилая группа 3 | 1075 | 413 |  |  |
| Жилая группа 4 | 3039 | 1169 |  |  |
| Жилая группа 5 | 169 | 65 |  |  |
| Жилая группа 6 | 3325 | 1279 |  |  |
| Жилая группа 7 | 388 | 149 |  |  |
| Промышленные площадки (ВзППСО) |  | 30 |  |  |
| ИТОГО: | 9280 | 3569 | 103 | 280 |
| на 2020 г. |
| Жилая группа 1 | 510 | 196 | 103 | 280 |
| Жилая группа 2 | 780 | 300 |  |  |
| Жилая группа 3 | 1080 | 415 |  |  |
| Жилая группа 4 | 3052 | 1174 |  |  |
| Жилая группа 5 | 170 | 65 |  |  |
| Жилая группа 6 | 3338 | 1284 |  |  |
| Жилая группа 7 | 390 | 150 |  |  |
| Промышленные площадки (ВзППСО) |  | 30 |  |  |
| ИТОГО: | 9320 | 3585 | 103 | 280 |

Таблица 42

Расчет количества радиоточек рабочего поселка Варгаши на I очередь и расчетный срок

| Жилая группа | Численность населения, тыс. чел. | Количество радиоточек, шт. | Количество радиоточек в общественных зданиях, шт. | Количество громкоговорителей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2015 г. |
| Жилая группа 1 | 507 | 195 | 171 | 54 |
| Жилая группа 2 | 777 | 299 |  |  |
| Жилая группа 3 | 1075 | 413 |  |  |
| Жилая группа 4 | 3039 | 1169 |  |  |
| Жилая группа 5 | 169 | 65 |  |  |
| Жилая группа 6 | 3325 | 1279 |  |  |
| Жилая группа 7 | 388 | 149 |  |  |
| ИТОГО: | 8892 | 3420 | 171 | 54 |
| на 2020 г. |
| Жилая группа 1 | 510 | 196 | 179 | 56 |
| Жилая группа 2 | 780 | 300 |  |  |
| Жилая группа 3 | 1080 | 415 |  |  |
| Жилая группа 4 | 3052 | 1174 |  |  |
| Жилая группа 5 | 170 | 65 |  |  |
| Жилая группа 6 | 3338 | 1284 |  |  |
| Жилая группа 7 | 390 | 150 |  |  |
| ИТОГО: | 9320 | 3585 | 179 | 56 |

Существующая телефонная станция рассчитана на 2860 номеров, на перспективу необходимо расширение станции до 4000 номеров. Модернизация телефонной станции предлагается по необходимости,  так как среди населения наблюдается отказ от фиксированной телефонной связи, приоритетной становится сотовая. В настоящее время в рабочем поселке Варгаши хорошо развивается оптико-волоконная связь, что обеспечит население на расчетный срок телефонной, интеренет-связью. Также в Варгашинском районе приоритетным становится эфирное вещание, население отказывается от радиоточек, поэтому проектом также предлагается проводить мероприятия по модернизации радиоузла по необходимости.

#### 2.4.6. Зона сельскохозяйственного использования

Проектом предлагается перепрофилирование  земель сельскохозяйственного использования, находящихся в настоящее время на территории санитарно - защитных зон. Здесь предлагается развитие промышленных и коммунально-складских зон. Так же на землях сельскохозяйственного использования предлагается развитие жилых и общественных зон.

#### 2.4.7. Зона рекреационного назначения

Проектом предусмотрена организация непрерывной системы озеленения общего пользования - зоны парков, скверов, бульваров.

Предполагается реконструкция и дополнительное благоустройство существующих зеленых насаждений. В проекте максимально сохраняются существующие посадки сосны в западной и северо-западной частях рабочего поселка и естественные массивы зелени южнее поселка.

Проектом предусмотрено озеленение жилых территорий из расчета 12 м2/чел.

Важную роль в развитии рекреационной зоны в рабочем поселке Варгаши играет развитие прибрежных территорий. Здесь проектом предлагается устройство «троп здоровья» с возможностями выхода к воде и благоустроенными площадками отдыха.

Также предполагается развитие системы зеленых скверов, имеющих пешеходные связи с центральной частью, в новых проектируемых кварталах жилой застройки.

Большое влияние в проекте уделяется озеленению улиц и дорог и санитарно-защитных зон промышленных предприятий, а также шумозащитному озеленению внутри отвода железной дороги.

#### 2.4.8. Зона особо охраняемых территорий

Особоохраняемых территорий в рабочем поселке Варгаши нет.

#### 2.4.9. Зона специального назначения

Согласно положениям Градостроительного Кодекса РФ зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, свалок, скотомогильников, полигонов ТБО.

Существующее кладбище площадью 6,8 га сохраняется, расширение не требуется. Оно находится в 450 м от ближайшей жилой застройки.

Проектом предлагается рекультивация существующей свалки в западной части рабочего поселка. Вывоз мусора в дальнейшем будет осуществляться на полигон ТБО, проектируемый  за границами населенного пункта. Его мощности достаточно для обслуживания рабочего поселка.

Проектом предусматривается рекультивация существующей свалки ТБО и вывоз мусора на площадку компостированя вредных бытовых отходов в селе Варгаши.

### 2.5.  Проектное использование территории

Территория в границах проекта на расчетный срок составляет 1343 га.

Жилая застройка занимает 419,9 га, что составляет 30,6 % от территории, определенной в перспективных границах поселка.

Улицы, дороги и автостоянки занимают 81,3 га, или 5,9  % всей территории.

Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 114,2 га, или 122,5 кв. м. на одного человека (нормативное количество – 12 кв. м. на человека).

Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 43.

Таблица 43

Проектный баланс территории рабочего поселка Варгаши

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории | м2 на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границе населённого пункта | 1343 | 100 | 1470 |
| в том числе: |  |
| 1.1. Жилые зоны | 419,9 | 30,6 | 450,5 |
| из них: |
| -индивидуальная усадебная жилая застройка с приусадебными земельными участками, застройка многоквартирными (блокированными) жилыми домами с участками | 395,3 | 28,8 | 424,2 |
| - малоэтажная секционная застройка (2-3 эт.) | 24,6 | 1,8 | 26,3 |
| 1.2 Общественно-деловые зоны | 27,4 | 2,0 | 29,3 |
| из них: |
| - комплексная общественно- деловая зона | 18,6 | 1,3 | 20,0 |
| - зона учебных заведений | 3,9 | 0,3 | 4,1 |
| - зона объектов спортивного назначения | 4,2 | 0,3 | 4,5 |
| - зона объектов культурного наследия | 0,7 | 0,05 | 0,7 |
| 1.3. Производственные и коммунально-складские зоны | 76,5 | 5,5 | 82,0 |
| из них: |
| -зона коммунально-складских объектов | 8,5 | 0,6 | 9,1 |
| 1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 77,8 | 5,7 | 83,4 |
| из них: |  |
| - зона объектов инженерной инфраструктуры | 3,8 | 0,3 | 4,0 |
| - зона объектов транспортной инфраструктуры | 74,0 | 5,4 | 79,4 |
| 1.5. Рекреационные зоны | 249,3 | 18,2 | 267,5 |
| из них: |  |
| -озеленение общего пользования (скверы, бульвары, парки) | 114,2 | 8,3 | 122,5 |
| -леса и залесенные территории | 42,3 | 3,1 | 45,4 |
| -водные объекты | 92,8 | 6,8 | 99,6 |
| 1.6. Зоны сельскохозяйственного использования | 20,9 | 1,5 | 22,4 |
| из них: |  |  |  |
| - огороды | - |  |  |
| -коллективные сады | - |  |  |
| -сенокосы и пастбища, луга | - |  |  |
| - объекты сельскохозяйственного назначения | 20,9 | 1,5 | 22,4 |
| 1.7. зоны специального назначения | 6,8 | 0,5 | 7,3 |
| - кладбища | 6,8 | 0,5 | 7,3 |
| - свалки, скотомогильники | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. иные зоны | 491,4 | 35,9 | 527,3 |
| - прочие территории (пустыри, неиспользуемые, изрытые территории, навалы грунта, болота) | 491,4 | 35,9 | 527,3 |
| 2.1 Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования | 174,7 | 12,7 | 187,4 |
| из них занятые: |  |
| -площадями, улицами, проездами, дорогами | 81,3 | 5,9 | 87,2 |
| -озеленение улиц и дорог | 93,4 | 6,8 | 100,2 |
| 3.1 Прочие территории | 460,6 | 35,6 | 523,2 |
| из них: |  |  |  |
| - из общей площади земель поселка территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | - | - | - |
| - территории, входящие в санитарно-защитные зоны предприятий | 170,5 | 12,4 | 182,9 |
| - резервные территории для развития поселка | - | - | - |

### 2.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

На территориях планируемого развития объектов капитального строительства настоящим проектом предлагается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке, для обеспечения нормальных условий строительства и жизни населения.

#### 2.6.1. Инженерная подготовка территории

С учетом рельефа местности можно выявить шесть основных бассейнов стока, рисунок 6:

1. бассейн – включает в себя западную часть Южного массива рабочего поселка,здесь расположена значительная часть проектной застройки. Также на его территории находятся: производственные и коммунально- складские объекты, общественные объекты. Площадь бассейна составляет 215,2 га.

2. бассейн – включает в себя центральную часть Южного массива застройки рабочего поселка. Здесь расположена основная часть застройки этой части населенного пункта, часть проектируемой застройки с общественными зданиями и спортивным ядром, кладбище. Площадь бассейна составляет 331,0 га

3. бассейн – включает в себя восточную часть Южного массива. Здесь находятся в основном промышленные и коммунально-складские площадки, расположенные вдоль железной дороги. Также здесь располагается часть проектируемых жилых кварталов с общественными зданиями. Площадь бассейна составляет 58,2 га;

4. бассейн – включает в себя восточную часть рабочего поселка в зоне отвода железной дороги. Площадь бассейна составляет 56,9 га;

5. бассейн – включает в себя всю западную часть Северного жилого массива. Здесь находятся жилые зоны, общественные здания, озеро Чаша. Площадь бассейна составляет 201,2 га;

6. бассейн – включает в себя всю восточную часть Северного массива застройки рабочего поселка. Здесь находится основная часть существующей застройки, общественные центры поселка, спортивное ядро и вновь проектируемая застройка. Кроме того, на территории этого бассейна находится озеро Тайболино. Площадь бассейна составляет 524,2 га.

В результате анализа существующего рельефа выделены участки улиц с неблагоприятным уклоном:

- ул. Белинского (на участке от ул. Школьная до ул. Радионова);

- ул. Кирова (на участке от ул. Пролетарского до ул. Чехова);

- ул. Кирова (на участке от ул. Пролетарского до ул. Пушкина);

- ул. Социалистическая (на участке от ул. Красина до ул. Культурная);

- ул. Полевая (на участке  от ул. Чкалова до следующего перекрестка в западном направлении);

-ул. Сибирская, Молодежная, Садовая (на участках от ул. Нестерова до ул. Крылова);

- ул. Восточная;

- ул. Андреева (на участке от ул. Социалистической до поворота на Лихачи).

Водоотведение на данных участках производится по лоткам проезжих частей. (Открытая сеть ливневой канализации), далее по водонапорным коллекторам на очистные сооружения (сброс в озеро Тележное и озеро Малое Максимково).

Рисунок 6. Схема организации бассейнов стока рабочего поселка Варгаши

#### 2.6.2. Ливневая  канализация

Подробное описание ливневой канализации произведено в п. п. 2.4.5. «Инженерная инфраструктура», раздел «Ливневая канализация».

#### 2.6.3. Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями генерального плана предусмотрено благоустройство береговых полос озер Тайболино и Чаша, находящихся в северной части рабочего поселка.

Благоустройство береговых полос

Проектом предложено облагородить берега озер Тайболино и Чаша. Благоустройство береговой полосы, организация мест массового отдыха предлагается на живописных участках природного ландшафта.

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

- укрепление берегов;

- выторфовывание;

- расчистку от скопившихся наслоений;

- санитарные рубки и озеленение;

- создание дренажей или нагорных канав;

-	организацию зоны рекреации;

-	устройство пешеходных дорожек, озеленение;

-  размещение объектов рекреационного обслуживания населения.

Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается ликвидация свалки, расположенной в западной части рабочего поселка. Мероприятия по ее рекультивации включают в себя:

- снятие зараженного слоя;

- завоз плодородного слоя грунта и озеленение, при необходимости, возможно проведение биологического этапа рекультивации.

# III. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВАРГАШИ

### 3.1. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на социально-экономическое развитие территории рабочего поселка Варгаши

Размещение объектов местного значения направлено на улучшение комфорта проживания населения.

Проектом предусмотрено размещение на территории населенного пункта ряда объектов социальной инфраструктуры для достижения нормируемой обеспеченности по основным показателям.

На первую очередь строительства предусмотрено:

- размещение детского общеобразовательного учреждения на 140 мест в Южном жилом массиве по улице Космонавтов;

- размещение дома престарелых в Южном жилом массиве в границах новой жилой застройки по ул. Космонавтов;

- размещение спортивного ядра в Южном жилом массиве на территории новой жилой застройки на пересечении ул. Космонавтов и проектируемой улицы 5.

- размещение объекта торговли в Северном жилом массиве по ул. Сибирская;

- размещение объекта торговли в Южном жилом массиве по ул. Космонавтов;

- размещение объекта общественного питания на 50 посадочных мест в Южном жилом массиве по ул. Космонавтов;

- устройство минирынка на 9 торговых мест в существующей жилой застройке на территории выносимого из жилой зоны ГУП «Варгашинский лесхоз» по ул. Кирова;

- размещение объекта общественного назначения на территории инвестиционной площадке по ул. Матросова, 52 (бывший цех по производству железобетонных изделий, 0,3 га);

- размещение объекта общественного назначения на пересечении ул. Восточная и ул. Социалистическая для реализации инвестиционных проектов;

- размещение объекта общественного назначения на пересечении ул. Колесникова и ул. Водопроводная для реализации инвестиционных проектов.

На вторую очередь строительства проектом предусмотрено:

- размещение детского общеобразовательного учреждения в Южном жилом массиве в квартале, ограниченном улицами Достоевского, Маяковского и проектируемыми улицами 8 и 9;

- размещение клуба в Южном жилом массиве в квартале ограниченном улицами 1, 6, 11, 7;

- размещение объекта торговли в Южном жилом массиве по ул. 10;

- размещение объекта торговли в Южном жилом массиве на пересечении ул. Мяготина и ул. Кирова;

- размещение объекта общественного питания на 100 посадочных мест  в квартале ограниченном улицами 1, 6, 11, 7;

- размещение объекта общественного назначения в Южном жилом массиве в квартале, ограниченном улицами Достоевского, Маяковского и проектируемыми улицами 9 и 10 для реализации инвестиционных проектов.

Размещение вышеперечисленных объектов позволяет достичь показателей нормируемой обеспеченности и доступности учреждений социальной инфраструктуры, что позволит сохранить отток социально активного населения и обеспечит устойчивость демографических показателей.

Для обеспечения дальнейшего устойчивого развития рабочего поселка Варгаши проектом предусматриваются территории, планируемые для дальнейшего развития жилой зоны за расчетный срок. Данные территории размещаются в западной части Северного массива. В настоящее время они попадают в зону влияния свалки ТБО. При условии рекультивации свалки на перспективу возможно освоение данной территории под развитие жилой и общественной зоны.

### 3.2. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения экологическое состояние территории рабочего поселка Варгаши

## 3.2.1. Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды - это сложный комплекс организационных, технических, экономико-ресурсных программ, взаимосвязанных с другими программами стратегического развития Варгашинского района в целом, направленными на стабилизацию и поддержание благоприятной обстановки в отдельных поселениях.

В соответствии с основными целями проектирования - обеспечение устойчивого развития и качества среды проживания - одной из главных задач генерального плана территории рабочего поселка Варгаши явилась стабилизация и возможное уменьшение нагрузки от основных источников антропогенного воздействия (промышленных предприятий) на жилые и рекреационные территории.

Предложения генерального плана направлены на:

-приоритетность решения экологических задач;

-стабилизацию и улучшение качества атмосферного воздуха рабочего поселка за счет уменьшения воздействия химического и физического факторов посредством соблюдения установленного режима использования санитарно-защитных зон;

-стабилизацию и улучшение качественного состава поверхностных и подземных водных объектов за счет улучшения качества очистки сбрасываемых в них сточных вод;

-совершенствование системы санитарной очистки территорий, за счет организации утилизации биологических отходов;

-охрану почвенно-растительного покрова, посредством рекультивации нарушенных и загрязненных земель;

-улучшение качества проживания населения за счет увеличения и организации зеленых зон, включая санитарно-защитное озеленение.

В Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района  на период до 2020 года сформулированы основные проблемы, задачи и пути их решения, связанные с экологической ситуацией в районе, что имеет непосредственное отношение и к рабочему поселку.

Основные проблемы:

- сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод;

- увеличивающаяся площадь земель поселений и лесного фонда бытовым мусором;

- недостаточный уровень утилизации и переработки отходов производства и потребления.

Основные задачи:

- обеспечение сохранности природных экосистем;

- обеспечение экологической безопасности на территории рабочего поселка;

- экономическое стимулирование деятельности по оздоровлению окружающей среды и обеспечению устойчивого природопользования;

- повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала рабочего поселка;

-  обеспечение охраны и воспроизводства природных ресурсов.

Приоритетные направления:

- снижение выбросов в атмосферный воздух;

- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты;

- обустройство объектов хранения отходов, очистка, рекультивация захламленных земель;

- развитие системы безопасной утилизации и переработки отходов производства и потребления;

- повышение уровня экологической грамотности населения рабочего поселка.

Механизм реализации:

- разработка и реализация мер по выполнению областных, ведомственных, целевых программ в сфере охраны окружающей среды;

- развитие системы экологического образования;

Критерии реализации намеченного:

- снижение выбросов в атмосферный воздух;

## 3.2.2. Защита атмосферного воздуха

Рабочий поселок Варгаши на сегодняшний день имеет удовлетворительное состояние окружающей среды. Варгашинский район в целом имеет достаточно высокий, по сравнению с соседними регионами, ассимиляционный потенциал ресурсной среды, который позволяет размещать на его территории и на территории рабочего поселка Варгаши, в частности, новые промышленные объекты (потенциальные источники загрязнений) без угрозы для экологической безопасности района и рабочего поселка.

На проектируемой территории расположен ряд объектов, для которых, в соответствии с действующим законодательством, необходимо установление санитарно-защитных зон.

Список данных объектов, а также основные мероприятия по обеспечению санитарных зон приведены в таблице 44.

Таблица 44

Предприятия, требующие установления санитарно-защитных зон

| № п/п | Объект | Площадь, га | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны, м | Наличие жилой застройки в санитарно-защитной зоне | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СУЩЕСТВУЮЩИЕ |
| Предприятия на территории рабочего поселка от которых устанавливается СЗЗ |
| 1. | ОАО «Варгашинский завод противопожарного специального оборудования» | 15 га | IV | 100 м | 7,5 га | Разработка проекта санитарно-защитной зоны на 1 очередь реализации генерального плана |
| 2. | ПО «Хлеб» | 2,2 га | V | 50 м | 0,8 га | Ограничение развития жилой зоны на территории СЗЗ |
| 3. | ООО «Кронос-трейд» ПО «Варгашинский нефтесклад» | 4 га | IV | 100 м | 4 га | Разработка проекта санитарно-защитной зоны на 1 очередь реализации генерального плана |
| 4. | ОМУП «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Площадка1 | 5,1 га | IV | 100 м | − | − |
| 5. | ООО «Агропромхимия» | 2,5 га | IV | 100 м | − | − |
| 6. | ООО «Варгашиагроремтехснаб» | 9,6 га | IV | 100 м | 4,9 га | Реконструкция промышленной площадки с соблюдением условий санитарного разрыва до жилой застройки |
| 7. | ГУП «Варгашинский лесхоз» | 0,7 га | IV | 100 м | 2,5 га | Закрытие предприятия и его переорганизация под общественный центр на расчетный срок реализации генерального плана, выделение новой пром. площадки за границами жилой застройки |
| 8. | Пилорама (ул. Матросова, 54-б) | 0,7 га | IV | 100 м | − | − |
| 9. | Пилорама (ул. Аргентовского,4) | 2,0 га | IV | 100 м | 0,6 га | Закрытие предприятия на расчетный срок реализации генерального плана, выделение новой пром. площадки за границами жилой застройки |
| 10. | ООО «Варгашинский элеватор» | 12,7 га | IV | 100м | 6,9 га | Реконструкция промышленной площадки с соблюдением условий санитарного разрыва до жилой застройки |
| 11. | Элеватор (строящийся) | 3,3 га | IV | 100 м | − | − |
| 12. | ОАО «Курганоблгаз» Варгашинский эксплуатационный газовый участок | 0,7 га | III | 300 м | 6,1 га | Проектом предлагается вынос жилья из санитарно-защитной зоны |
| 13. | Рыбное хозяйство | 0,7 га | IV | 100 м | 2,6 га | Проектом предлагается вынос жилья из санитарно-защитной зоны на первую очередь реализации генерального плана |
| 14. | Варгашинская дистанция пути Курганского отделения ЮУЖД филиала ОАО «РЖД», склад ГСМ | − | II | 500 м | 35,8 га | Вынос склада горюче-смазочных материалов за границы населенного пункта на первую очередь реализации генерального плана |
| 15. | Радиорелейная станция ЦЭРКМ-310 | 1,5 га | IV | 100 м | − | − |
| 16. | ОАО «Агропромэнерго» | − | V | 50 м | 0,9 га | Проектом предлагается вынос жилья из санитарно-защитной зоны на первую очередь реализации генерального плана |
| 17. | Газовая АЗС (ул. Социалистическая) | 0,1 га | IV | 100 м | − | − |
| 18. | АЗС (ул. Матросова) | 0,1 га | IV | 100 м | − | − |
| 19. | СТОА по улице Гайдара | 0,1 га | IV | 100 м | 0,4 га | Проектом предлагается вынос жилья из санитарно-защитной зоны на первую очередь реализации генерального плана |
| Предприятия за границами населенного пункта, СЗЗ от которых попадает на территорию рабочего поселка |
| 20. | Свиноферма | 0,8 га | III | 300 м | 3,3 га | Проектом предлагается вынос жилья из санитарно-защитной зоны на первую очередь реализации генерального плана |
| 21. | ОАО «Племенной завод Махалова» | 2,0 га | III | 300 м | − | − |
| 22. | Асфальто-бетонный завод (ОГУП «Варгашинское ДРСП») | 9,6 га | II | 500 м | − | − |
| ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ |
| 23. | Резервная территория для развития промышленности в западной части Южного массива | 4,5 га | Не выше IV класса вредности | 50-100 м | − | − |
| 24. | Резервная территория для развития коммунально-складской зоны в западной части Южного массива | 3,1 га | Не выше IV класса вредности | 50-100 м | − | − |
| 25. | Резервная территория для развития промышленности в западной части Северного массива | 3,6 га | Не выше IV класса вредности | 50-100 м | − | − |
| 26. | Реализация инвестиционной площадки по ул. Матросова 52 | 2,7 га | Не выше IV класса вредности | 100 м | − | − |
| 27. | Реализация инвестиционной площадки по ул. Гайдара, 3 | 0,9 га | Не выше V класса вредности | 50 м | − | − |

Проектом генерального плана с целью охраны атмосферного воздуха и снижения уровня акустической нагрузки на жилые территории рабочего поселка Варгаши, с учетом существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха, предлагается комплекс нижеследующих мероприятий:

-	организация ориентировочных санитарно-защитных зон предприятий и объектов, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, и соблюдение регламента использования санитарно-защитных зон;

-	благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон;

-	озеленение территорий общего пользования рабочего поселка Варгаши (сохранение существующих лесных массивов в черте рабочего поселка, организация пешеходных аллей и парков во вновь проектируемых кварталах, озеленение территорий предприятий).

## 3.2.3. Охрана водных ресурсов

На первую очередь реализации генерального плана необходимо разработать проекты водоохраных зон для водных объектов.

Для защиты поверхностных вод закладывается система ливневой канализации.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ширина зоны санитарной охраны водоводов принята равной 10 м от крайних линий водовода, по обе стороны от него.

Администрацией Варгашинского района разработана муниципальная программа «Развитие системы водоснабжения в Варгашинском районе на 2009-2013 гг.» (утверждена постановлением администрации Варгашинского района №107 от 8 июля 2009г.). Целью программы является обеспечение населения чистой водопроводной водой, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, стабилизация и развитие систем водоснабжения жилищно-коммунального комплекса Варгашинского района, формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения Варгашинского района, сохранение здоровья людей.

Основным источником водоснабжения населения принято Пичугинское месторождение подземных вод.

Запасов воды подземного источника недостаточно для покрытия объемов потребления. Проектом предлагается сохранение существующего водоотбора из поверхностного источника реки Тобол через станцию водоочистки города Курган и строительство нового водопровода Курган - Юрахлы вдоль существующего продольного водопровода «Курган-Макушино». Перед подачей воды потребителям от нового источника необходимо провести очистку, для чего проектом предлагается установка станции водоподготовки в северной части населенного пункта.

Для соблюдения требований СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо предусмотреть на очистных сооружениях осветление и обесцвечивание, обеззараживание, специальная обработка для удаления органических веществ, снижение интенсивности привкусов и запахов, стабилизационную обработку для защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, обезжелезивание, фторирование, очистку от марганца, фтора и сероводорода, умягчение воды.

Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

## 3.2.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и обращение с отходами

Огромный вред почвам наносят свалки и скотомогильники, не оборудованные в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами. Основные проблемы, связанные с влиянием их на почву: вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, образование биогаза и загрязнение грунта. Как следствие этих процессов, происходит гибель организмов гумусообразователей, что в свою очередь приводит к снижению плодородия почв, кроме того происходит замедление роста и даже гибель большинства растений, растущих вблизи свалок.

В соответствии с требованиями организации санитарной очистки территории посёлка проектом предусматривается сохранение и развитие существующей системы сбора ТБО.

Сбор твёрдых бытовых отходов с жилых территорий планируется осуществлять на специально предусмотренных контейнерных площадках. Твёрдые бытовые отходы объектов КБО и социальной инфраструктуры накапливаются в контейнерах. Вывоз ТБО предусматривается автотранспортом на полигон ТБО, расположенный за границами рабочего поселка в районе села Варгаши.

Для оздоровления окружающей среды необходимо создание площадки компостирования твердых бытовых отходов.

Кроме того, необходимо проведение следующих мероприятий:

−	создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов, требующих захоронения – расчетный срок;

−	создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения в местах их образования, что позволит снизить затраты на транспортировку отходов, подлежащих захоронению – первая очередь.

Настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

−	рекультивация существующего полигона твердых бытовых отходов– первая очередь;

−	открытие новой площадки компостирования твердых бытовых отходов за границей населенного пункта, в районе с. Варгаши – первая очередь.

##### Жидкие бытовые отходы

Для обеспечения минимального уровня комфорта проживания в жилых зонах и повышения уровня благоустройства в общественных зданиях настоящим проектом предусматривается обеспечение всех жителей населенного пункта централизованным водоотведением.

Проектом предусмотрено 2 раздельные напорно-самотечные системы, собирающие бытовые отходы на очистные сооружения в южной и северной частях поселка. Сброс очищенных вод соответственно предполагается осуществлять в озеро Тележное и озеро М. Максимково. Для сбора хозяйственно-бытовых стоков от застройки проектом предложена реконструкция существующей системы с заменой труб.

Предлагаемые этапы очистки бытовых отходов на перспективных очистных сооружениях:

- механическая очистка

- физико-химическая реагентная одноступенчатая (скорые зернистые фильтры, сорбционные фильтры).

Состав сооружений: песколовка, аккумулирующая емкость (отстойник), бункер для обезвоживания осадка, отстойник флокулятор, накопитель-уплотнитель осадка, сгуститель осадка, фильтр-пресс рамный, реагентное хозяйство.

Для существующих и перспективных промышленных площадок для очистки производственных стоков проектом предлагается установка специальных очистных сооружений.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения управлением по развитию территории Администрации Варгашинского района разработана муниципальная программа  «Развитие системы водоотведения в Варгашинском районе на 2009-2013 гг.» (утверждена постановлением администрации Варгашинского района №108 от 8 июля 2009г.). Цель программы - создание условий бесперебойного, качественного и рационального  водоотведения, развитие канализационных сетей, строительство очистных сооружений.

Первоочередные мероприятия, предлагаемые настоящим проектом на основании программы:

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для отвода бытовых отходов от всех существующих и проектируемых объектов рабочего поселка Варгаши: от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промышленных площадок;

- строительство двух комплексов очистных сооружений в северной и южной частях рабочего поселка Варгаши со сбросом очищенных вод в озеро Тележное и озеро М. Максимково.

Качество воды, прошедшей очистку, должно соответствовать показателям, необходимым для соблюдения СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования».

##### Развитие системы обращения с отходами

Расчет накопления твердых бытовых отходов производится по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест. Результаты расчета накопления твердых бытовых отходов на существующее и проектное положение приведены в таблице 45.

Таблица 45

Результаты расчета накопления твердых бытовых отходов

(проектное предложение)

| № п/п | Наименование | Показатели первая очередь (2015 г.) | Показатели вторая очередь (2020 г.) | Норма накопления, м3/год. | Количество ТБО, м3/год первая очередь (2015 г.) | Количество ТБО, м3/год вторая очередь (2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Дома | 9280 чел. | 9320 чел. | 1,07 | 9929,60 | 9972,40 |
| 2. | Детские сады | 241 мест | 280 мест | 0,09 | 21,69 | 25,20 |
| 3. | Дом интернат | 140 мест | 140 мест | 0,09 | 12,60 | 12,60 |
| 4. | Больница | - | 46 мест | 0,7 | - | 32,20 |
| 5. | Клубы, дома культуры | 249 мест | 250 мест | 0,7 | 174,30 | 175 |
| 6. | Торговые площади | 49,7 м2 | 54 м2 | 0,15 | 7,46 | 8,10 |
| 7. | Предприятия общественного питания | 123 чел. | 150 чел. | 0,25 | 30,75 | 37,50 |
| Итого: |  | 10176,40 | 10263 |

#### 3.2.4. Химически опасные объекты

В соответствии с государственным докладом «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области» за 2008 год было проведено обследование состояния объектов хранения пестицидов и агрохимикатов, которое показало, что способы и условия хранения запрещённых и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов не соответствуют требованиям действующего законодательства. Емкости, в которых осуществляется хранение препаратов, негерметичны.

В соответствии свыше указанным документом предусмотрены следующие мероприятия, данные по которым сведены в таблицу 46.

Таблица 46

Перечень мест хранения отходов, запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов

| № п/п | Место расположения объекта | Собственник или ответственный за хранение | Способ хранения | Количество (тонн) | Наименование препаратов | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | р.п. Варгаши ул. Чернышевского, 5 Территория рядом со складом, принадлежащим Серкову С.В. и на месте 2-х разрушенных складов | Собственник не установлен. Ответственный – Администрация района | 3 открытые площадки | 60,800 | смесь пестицидов и минеральных удобрений | Перезатарить препараты из старых емкостей, затарить препараты хранящиеся насыпью. |

#### 3.2.4. Электромагнитное излучение

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются границы охранных зон вдоль трассы ВЛ в обе стороны.

Все воздушные линии, проходящие по жилой застройке, перекладываются в кабель.

# IV. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В процессе разработки настоящего генерального плана были изучены разработанные ранее документы территориального планирования Курганской области:

- Схема территориального планирования Варгашинского муниципального района Курганской области (ФГУП «Уралаэрогеодезия» отдел территориального планирования, 2010-2011 год).

В соответствие с данным документом, размещения каких-либо объектов федерального, регионального либо местного значения на территории рабочего поселка Варгаши не предусматривается.

# V. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

### 5.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определённой части территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94/ГОСТ Р 22.0.05-97  техногенная чрезвычайная ситуация (техногенная ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

К техногенным ЧС относятся:

- промышленные аварии и катастрофы, в том числе аварии с выбросом (угрозой выбросов) и распространением облака аварийных химически опасных веществ, радиоактивных веществ, биологически опасных веществ;

- внезапное обрушение зданий и сооружений; аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях;

- гидродинамические аварии с прорывом плотин, образованием волны прорыва, катастрофических затоплений, прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях;

- опасные происшествия на транспорте (транспортные аварии и катастрофы, аварии на магистральных трубопроводах);

- пожары и взрывы (в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании объектов, на различных видах транспорта, в шахтах и прочих).

В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95,  источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лессовых грунтах, русловая эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, половодье, паводок (катастрофический), подтопление, затор, зажор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар (ландшафтный, степной, лесной, в том числе хлебных массивов, торфяные.

К биолого-социальным ЧС относятся:

- Инфекционная заболеваемость людей;

- Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных;

- Поражение сельскохозяйственных растений.

### 5.2. Возможные ЧС на территории рабочего поселка Варгаши

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера определён МЧС и приводится согласно «Паспорту безопасности Варгашинского района Курганской области».

Перечень   возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Перчень возможных природных ЧС и их интенсивность приведены в таблице 47.

Таблица 47

| № | Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Землетрясения, балл | 7-8 |
|  |  | 8-9 |
|  |  | >9 |
| 2. | Извержения вулканов | - |
| 3. | Оползни, м | - |
| 4. | Селевые потоки | - |
| 5. | Снежные лавины, м | - |
| 6. | Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 |
| 7. | Бури, м/с | >32 |
| 8. | Штормы, м/с | 15-31 |
| 9. | Град, м/с | 20-31 |
| 10. | Цунами, м | >5 |
| 11. | Наводнения,м | >5 |
| 12. | Подтопления | >5 |
| 13. | Пожары природные, га |  |

Рабочий поселок Варгаши подвержен угрозе затопления и подтопления при максимальных уровнях весеннего половодья.

Территория р.п. Варгаши подвержена воздействию весеннего половодья. В результате таяния снега, периодически происходит повышение уровня воды в оз. Тайболино, что приводит к подтоплению жилых домов.

При максимальных уровнях весеннего половодья количество домов попадающих в зону возможной чрезвычайной ситуации – 17, с населением 49 чел.

В пожароопасный период могут возникать природные пожары, угрожающие населенному пункту Варгаши. В пожароопасной зоне могут оказаться 10262 человека».

Перечень   возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного  характера

В соответствии с перечнем потенциальных пожароопасных и взрывоопасных объектов Варгашинского района (в соответствии с Паспортом безопасности Варгашинского района Курганской области) к наиболее вероятным техногенным ЧС на территории рабочего посёлка могут быть отнесены:

- ЧС на ООО «Кронос-трейд» ПО «Варгашинский нефтесклад» (возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС- 2300 тонн);

- ОАО «Варгашинский элеватор» (опасное вещество, участвующее в реализации ЧС - зерновая пыль);

- чрезвычайная ситуация на газопроводе (0,6 МПа) и нефтепроводе – разрушение газопровода, сопровождаемая возможными взрывом и пожарами;

- чрезвычайные ситуации на АЗС – разрушение ёмкостей, колонок, соединительных трубопроводов с возможным взрывом или возгоранием топливно-воздушной смеси;

- нестабильная работа объектов коммунального хозяйства- взрывы газа, обрушение аварийного жилья, аварии теплоэнергетических систем и сетей ЖКХ;

- аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте- наиболее сложная обстановка может сложиться при аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте, перевозящим опасные грузы. Основным перевозимым по железной дороге через территорию рабочего посёлка Варгаши отравляющим веществом является аммиак сжиженный (бесцветный газ с резким запахом, легче воздуха, растворим в воде; перевозится в сжиженном состоянии под давлением; при выходе в атмосферу дымит, горючий; пары аммиака во взаимодействии с воздухом образуют взрывоопасную смесь; емкости при нагревании могут взрываться).

Для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации на железной дороге, связанной с изливом аммиака, на ООО «Кронос-трейд» ПО «Варгашинский нефтесклад»,  ОАО «Варгашинский элеватор», на АЗС  проектом генерального плана предусматривается установление нормируемых санитарно-защитных зон и зон санитарных разрывов, а так же вынос существующих жилых и общественных зданий из СЗЗ и зоны санитарного разрыва, назначаемых в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Перечень  возможных источников чрезвычайных ситуаций  биолого-социального характера

К биолого-социальным ЧС, возможным  на территории рабочего поселка Варгаши, относятся:

- возможные вспышки инфекционной заболеваемости населения: туляремии, бешенства, клещевого энцефалита, острых кишечных заболеваний;

- Возможно возникновение ЧС на предприятиях, выпускающих пищевую продукцию;

- территория Варгашинского района является неблагоприятной по ряду инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных (бешенство, сибирская язва, птичий грипп).

Перечень  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В перечне мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, приведенных в «Программе социально-экономического развития Муниципального Образования Варгашинского поссовета на очередной финансовый год и плановый период» планируется  создание муниципального пожарного поста на южной стороне рабочего поселка Варгаши. По данным администрации для размещения данного объекта в настоящее время зарезервирована территория вне границы населенного пункта (село Варгаши). В настоящее время в рабочем поселке имеется пожарная часть, расположенная в северной части.

В центральной части рабочего поселка имеется пожарный водоем.

### 5.3. Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории рабочего поселка Варгаши

Стратегически важными объектами посёлка при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения

- Охраняемые железнодорожные переезды

Далее приведен список предприятий, работа которых не прекращается при возникновении ЧС, а также объектов, которые могут являться убежищами.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

1. Административные, деловые и общественные организации:

- Администрация рабочего поселка Варгаши;

- ОВД (полиция) рабочего поселка Варгаши;

- Отделение связи почтамта ФГУП "Почта России".

2. Учреждение религии:

- Церковь .

3. Медицинские учреждения

- МУ "Варгашинская центральна районная больница";

- Морг;

- Аптека.

4. Учреждения коммунального хозяйства

- Пожарное депо;

- Автозаправочная станция;

- Железнодорожный вокзал;

- Кладбище.

5. Промышленные территории

- ПО «Хлеб»;

- Варгашинская дистанция пути Курганского отделения ЮУЖД;

- Очистные сооружения.

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

1. Учреждение культуры и искусства

- Дом культуры;

- Кинотеатр «Современник»;

- Учреждение религии (Церковь) .

2. Детские учреждения

- МДОУ  Детский сад комбинированного вида "Ромашка";

- МДОУ  Детский сад комбинированного вида "Ласточка";

- МДОУ  Детский сад "Колосок";

- МДОУ  Детский сад "Вишенка";

- МДОУ  Детский сад "Рябинушка";

- Дом детского творчества.

3. Учебные учреждения

- МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1";

- МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3";

- Профессиональное училище №12;

- ГОУ для детей сироти детей оставшихся без попечительства родителей «Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат »;

- ГОУ «Варгашинский детский дом».

4. Предприятия бытового обслуживания

- Убежище гражданской обороны.

### 5.4. Вывод

Согласно данным «Паспорта безопасности Варгашинского района Курганской области» климатические и географические характеристики рабочего поселка Варгаши не способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера. Лесные пожары носят эпизодический характер. Природные условия благоприятны для ведения сельского хозяйства. В годы повышенной водности определенную угрозу подтопления населенных пунктов, автодорог вызывает повышение уровня грунтовых вод им озер.

Учитывая наличие химически опасного объекта, важной железнодорожной магистрали с крупными узлами, других крупных промышленных объектов, на территории района возможно возникновение крупных аварий и катастроф, которые могут привести к гибели людей и уничтожению материальных ценностей.

Аварии на потенциально опасных объектах маловероятны.

В эпидемиологическом, эпизоотическом отношении район благополучен. Однако не исключено образование очагов бешенства, клещевого энцефалита и других инфекций. На территории Варгашинского района имеются скотомогильники, зараженные спорами сибирской язвы.

# VI. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

В существующих границах рабочего поселка Варгаши не достаточно территорий, благоприятных для дальнейшего развития жилых и общественных зон. В связи с этим проектом предусмотрено расширение существующих границ рабочего поселка на первую очередь реализации генерального плана.

Участки, включаемые в границы рабочего поселка Варгаши:

- территория садово-огородных участков, примыкающих к границе рабочего поселка с южной стороны. В процессе присоединения осуществляется перевод земель сельскохозяйственного использования в категорию земель населенных пунктов. Площадь включаемого в границы населенного пункта участка составляет 19,9 га.

- территория садово-огородных участков, примыкающих к границе рабочего поселка с северо-востока. В процессе присоединения осуществляется перевод земель сельскохозяйственного использования в категорию земель населенных пунктов. Площадь включаемого в границы населенного пункта участка составляет 12 га.

# VII. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Проектом генерального плана рабочего поселка Варгаши предусматривается две очереди его реализации:

-первая очередь – 2015 год;

-вторая очередь – 2020 год.

### 7.1. Общие принципы организации первоочередного строительства

Намеченные проектом первоочередные мероприятия направлены на улучшение жилищных условий населения поселка, улучшение общественно-деловой инфраструктуры, благоустройство существующих улиц и строительство новых, озеленение, улучшение инженерной инфраструктуры, повышение уровня санитарно-гигиенических условий.

Размещение первоочередного жилищного строительства и объектов капитального строительства намечено осуществить на свободных территориях, расположенных в границах существующего поселка и на территориях садовых участков, включаемых в существующие границы.

### 7.2. Мероприятия первой очереди

В первую очередь предлагается размещение жилищного строительства. Это выделение новых территорий в южной части поселка, развитие жилой зоны на свободных территориях в границах существующей застройки. Кроме того на первую очередь предусмотрено включение в границы рабочего поселка двух участков и развитие на них жилой зоны. Также планируется развитие  системы КБО. Предполагается строительство объектов, необходимых для обслуживания расчетного населения рабочего поселка.

Кроме того, на первую очередь предусматривается реконструкция существующих общественных объектов.

К мероприятиям первой  очереди отнесено также замена существующих жилых домов с высоким процентом износа новыми жилыми домами, в соответствии с государственной программой «Ветхое жилье».

На новых территориях в южной части рабочего поселка планируется размещение дома престарелых и спортивного ядра.

Также планируется реализация инвестиционных площадок под промышленность.

### 7.3. Мероприятия второй очереди

На вторую очередь реализации генерального плана (расчетный срок) предусматривается размещение объектов жилищного строительства (индивидуальные дома) на вновь осваиваемых территориях, расположенных в западной части существующего Южного жилого массива, а также строительство объектов соцкультбыта (детский сад, школа, магазин).

Также на вторую очередь предусмотрено развитие новых промплощадок в западной части рабочего поселка.

# VIII. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели для рабочего поселка Варгаши приведены в таблице 48.

Таблица 48

Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель поселка в установленных границах | га/кв. м на чел | 1325,0 1305 | 1370,0 1476,3 | 1370,0 1470 |
|  | из них: |
|  | - жилых зон | га /% | 342,7 25,9 | 388,7 28,3 | 419,9 30,6 |
|  | малоэтажная секционная застройка | -"- | 23,3 1,8 | 24,6 1,8 | 24,6 1,8 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 318,7 24,1 | 364,1 26,5 | 395,3 28,8 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 17,3 1,3 | 24,2 1,8 | 27,4 2,0 |
|  | - производственных зон | -"- | 56,5 4,2 | 60,1 4,3 | 76,5 5,5 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 79,1 6,0 | 77,8 5,7 | 77,8 5,7 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 187,3 14,1 | 237,7 17,4 | 249,3 18,2 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | 108,3 8,2 | 20,9 1,5 | 20,9 1,5 |
|  | - зон специального назначения | -"- | 9,2 0,7 | 6,8 0,5 | 6,8 0,5 |
|  | - иных зон | -"- | 524,6 39,6 | 553,8 40,4 | 491,4 35,9 |
| 1.2 | Из общей площади земель поселка, территории общего пользования | -"- | 48,6 3,7 |  | 174,7 12,7 |
|  | Из них: |
|  | - площади, улицы, проезды, дороги | -"- | 48,6 3,7 | 77,1 5,6 | 81,3 5,9 |
|  | -озеленение улиц и дорог | -"- | - | 88,6 6,5 | 93,4 6,8 |
| 1.3 | Из общей площади земель поселка, территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | -"- | 22,9 1,7 | 22,9 1,7 | - |
| 1.4 | Из общей площади земель поселка, территории резерва для развития поселения | -"- | 69,8 5,3 | 30,2 2,2 | - |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения поселка | чел. | 10154 | 9280 | 9320 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 7,7 | 6,8 | 6,8 |
| 2.3 | Возрастная структура населения | тыс.чел./% | - | - | - |
|  | - дети до 15 лет | -"- | 1916 18,7 | - | - |
|  | - население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55 (60) лет) | -"- | 6106 60,1 | - | - |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 2132 21,0 | - | - |
|  | Численность экономически активного населения | -"- | 5623 55,4 |  |  |
|  | В том числе занятых в экономике | -"- | 4769 47 |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | -численность работающих в организациях всех форм собственности на территории населенного пункта | -"- | 3251 32 |  |  |
|  | -численность работающих в организациях всех форм собственности вне территории населенного пункта | -"- | 1000 9,8 |  |  |
|  | - численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах на территории населенного пункта | -"- | 0 |  |  |
|  | - численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | -"- | 518 5,1 |  |  |
|  | Население не занятое в экономике | -"- | 854 8,4 |  |  |
|  | Из них: |
|  | -зарегистрированные безработные | -"- | 112 1,1 |  |  |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 19,1 | 24 | 25 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | So6щ. м2 | 193620,0 | 222720,0 | 233000,0 |
|  |  | кол-во домов | 4037 | - | - |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | So6щ. м2 | - | 36971,6 | 21858,0 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 16,6 | 9,4 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | So6щ. м2 | - | 8743,6 | 11578,0 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | 23,6 | 53 |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | So6щ. м2 | - | 184877,0 | 173299,0 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | - | 95,4 | 89,5 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1. | Учреждения образования |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | ед. мест | 5 459 | 6 599 | 7 739 |
|  | общеобразовательные школы | ед. мест | 3 1370 | 3 1370 | 3 1370 |
|  | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | ед. мест | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
|  | объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.2. | Спортивные объекты | ед. | 1 | 2 | 2 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
|  | детские дома-интернаты | ед. мест | 1 32 | 1 32 | 1 32 |
|  | МУ «Варгашинская центральная районная больница» | коек | 75 | 121 | 121 |
|  | Поликлиника | Посещений смену | 475 | 475 | 475 |
|  | Аптека | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 4.4. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | Клубы | ед. мест | 2 497 | 2 497 | 3 747 |
|  | Библиотеки | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | Прочие учреждения культуры и искусства | ед. мест | 2 185 | 2 185 | 2 185 |
| 4.5. | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | Магазины | м2 торговой площади | 5366,5 | +3 объекта | +1 объект |
|  | Иные предприятия торговли (рынки, ярмарки) | ед. торговых мест | 2 29 | 3 38 | 3 38 |
|  | Предприятия общественного питания | ед. мест | 2 250 | 3 350 | 4 400 |
| 4.6. | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 132 | При наличии инвестиций в проектируемых общественных объектах (комплексных) – 3 объекта | При наличии инвестиций в проектируемых общественных объектах (комплексных) - 1 объект |
|  | гостиницы | ед. мест | 1 32 | 2 93 | 2 93 |
|  |  | Вне границ рабочего поселка |
|  | пож. депо | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | кладбище | Га | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 4.7. | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
|  | Отделения связи | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | Отделения и филиалы сберега- тельного банка СССР | ед. | 1 | 1 | 1 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, автобус | км | - | - | - |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог на территории поселка - всего | -"- | 76,70 | 76,70 | 93,91 |
|  | Из них: |
|  | - поселковых дорог | -"- | 5,60 | 5,60 | 7,98 |
|  | - главных улиц | -"- | 11,92 | 11,92 | 22,92 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | -"- | 32,60 | 32,60 | 29,84 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | -"- | 26,58 | 26,58 | 33,17 |
| 5.3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 5,73 | 5,73 | 6,84 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | водопотребление |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,15 | 2,58 | 2,63 |
| 6.1.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 15,2 | 278 | 282 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км | 28,22 | 92,19 | 93,62 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,61 | 1,84 | 1,86 |
| 6.2.2. | протяженность сетей | км | 6,85 | 51,05 | 52,34 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 7,23 | 62,63 | 62,81 |
| 6.3.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1,95 | 16,89 | 16,94 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. |  |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | потребление тепла -всего | Гкал/час | 15,69 | 74,49 | 77,41 |
| 6.4.2. | производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Г кал/час | 32,60 | 32,60 | 32,60 |
|  | в том числе: |
|  | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 42,38 | 45,30 |
| 6.4.3. | протяженность сетей | км | 16,58 | 16,58 | 16,58 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 3,59 | 12,07 | 12,51 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.7. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 2600 | 3952 | 3968 |

# IX. ПРИЛОЖЕНИЯ